## Slide 1: Georeferálás 2
Geoinformatika és adatintegráció
2025.09.23.
Bede-Fazekas Ákos
Notes: 20250923: 29. dia kiegészítendő: az egyik illesztőpontot hibásan vigyük fel (pl. 000 lemarad), értelmezzük a reziduálisokat, javítsuk a koordinátát (törlés nélkül)

## Slide 2: Georeferálás lépései

## Slide 3: Előkészítés
Georeferencing és Snapping eszköztárak bekapcsolása
  Customize > Toolbars
Georeferencing > Auto Adjust
  érdemes bekapcsolva tartani
  új illesztőpont esetén rögtön mozgatja/torzítja a képet
  ez csak a megjelenítésről szól, a folyamat mindenképp a véglegesítéssel (~mentés) zárul
Georeferencing > Options…
  beállítási lehetőségek
  az illesztési pontok és az őket összekötő vonal színe/mérete/formája

## Slide 4: Előkészítés
Snapping
  automatikus hozzátapadás (~mágnes) vektorréteg pontjaihoz, vonalaihoz stb.
  nagyon hasznos néha (pl. georeferálás vektorhoz)
  máskor zavaró: ki-be kell kapcsolgatni vagy szóközt nyomva tartani (ideiglenes kikapcsolás)
  megadható, hogy mihez tapadjon

## Slide 5: Előkészítés
Snapping
  automatikus hozzátapadás (~mágnes) vektorréteg pontjaihoz, vonalaihoz stb.
  nagyon hasznos néha (pl. georeferálás vektorhoz)
  máskor zavaró: ki-be kell kapcsolgatni vagy szóközt nyomva tartani (ideiglenes kikapcsolás)
  megadható, hogy mihez tapadjon
  CAD-szoftverekben sokkal profibb lehetőségek
DEMO
  kapcsoljuk be a két eszköztárat
  kapcsoljuk ki a vonalhoz tapadást
  győződjünk meg róla, hogy a megfelelő réteg lett kiválasztva

## Slide 6: Lépések
georeferálás lépései
  betöltjük a képfájlt
  kiválasztjuk a képfájlt az eszköztár legördülőjében
  (opcionálisan) nagyjából megfelelő helyre mozgatjuk a képet
  3 vagy több illesztőpont helyét megadjuk
  (opcionálisan) javítunk/törlünk pontatlanul megadott illesztőpontokat
  véglegesítjük a georeferálást
  (opcionálisan) levágjuk a fölösleges részeket (pl. térképszelvény margóját)

## Slide 7: Koordináták megadása kézzel
illesztőpont megadása
  Add Control Points gomb a Georeferencing eszköztárban
  belenagyítás a kép ismert koordinátájú helyére
  bal klikk (zöld szálkereszt megjelenik)
  jobb klikk > Input X and Y…
  koordináták megadása, OK (kép elmozdul/eltűnik, ha az Auto Adjust be van pipálva)
  ha a kép kiment a látómezőből, oda ugrunk (jobb klikk a rétegnévre a tartalomjegyzékben > Zoom To Layer
ekkor megjelenik egy piros szálkereszt is (kitakarja a zöldet)
  és az illesztőpont sorszáma
ezt még legalább háromszor megismételjük (sarkok, belső részek)

## Slide 8: Koordináták megadása kézzel
DEMO
  georeferáljuk a 65-144.jpg képfájlt
  három sarokponti EOV-koordináta alapján
  figyeljük meg, hogy a 3. pontot már egészen jól kitalálja

## Slide 9: Illesztőpontok táblázata

## Slide 10: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 11: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 12: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 13: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 14: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 15: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 16: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 17: Hiba
teljes hiba (és a reziduálisok) többféle módon számítható(ak)
  alapértelmezetten csak a forward módszert számítja (ez a leghasznosabb)
  de a Georeferencing > Options…-ben bekapcsolható a másik kettő is
forward
  a hibát a vetület mértékegységében számolja (méterben általában)
inverse
  visszafelé számolja a hibát
  a mértékegység a pixel
forward-inverse
  ez valami homályos dolog, a leírás érthetetlen, a felhasználói kérések ellenére sem ad az ESRI képletet hozzá  ne használjuk

## Slide 18: Hiba
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 19: Illesztőpontok kezelése
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 20: Illesztőpontok kezelése
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 21: Illesztőpontok kezelése
DEMO
  nézzük meg az illesztőpontok táblázatát
  a 4. sarokpont koordinátáját is adjuk meg
  figyeljük meg, hogy innentől nem illeszkedik tökéletesen a zöld és a piros szálkereszt
  újra nézzük meg az illesztőpontok táblázatát
  értékeljük a hiba nagyságát
  jelöljük ki az egyik pontot
  ugorjunk oda, töröljük, majd újra vigyük fel

## Slide 22: Transzformációs módszerek

## Slide 23: Transzformációs módszerek
az eltérést az illesztett kép és a tényleges koordináták között számolja
  az illesztéshez többféle transzformációs módszer közül választhatunk
ezek elérhetőek az illesztőpontok táblázatából vagy a Georeferencing > Transformations alól
az illesztőpontok száma meghatározza, hogy melyik módszerek aktívak

## Slide 24: Transzformációs módszerek
Zero order polynomial (only shift)
  egy illesztőpont elég hozzá
  csak mozgat (nem forgat, nem növel)
  nulladfokú egyenletet használ (csak konstans)
  akkor hasznos, ha már eleve kb. georeferált a kép, csak egy kis elcsúszás van benne
Similarity Polynomial
  elsőfokú egyenletet használ
  igyekszik megőrizni a képfájl alakját
  ezért általában nagyobb reziduálisokat kapunk, mint a többi polinomiális módszer esetén
  3 illesztőpont elégséges hozzá

## Slide 25: Transzformációs módszerek
1st order polynomial (affine)
  elsőfokú egyenletet használ (3 illesztőpont elégséges hozzá)
  affin transzformációt végez (mozgat, forgat, növel, nyír)
  legtöbbször ezt használjuk (amennyiben feltételezzük, hogy a kép vetülethelyesen ábrázolja a valóságot)
  régi térképeknél (pl. katonai felmérés) nem elég
2nd Order Polynomial
  másodfokú egyenletet használ (6 illesztőpont szükséges hozzá)
3rd Order Polynomial
  harmadfokú egyenletet használ (10 illesztőpont szükséges hozzá)
  ez már nagyon torzít

## Slide 26: Transzformációs módszerek
Adjust
  triangulated irregular network (TIN) típusú interpolációt használ
  jól illeszkedik helyileg és általában is
  3 illesztőpont elégséges hozzá
Projective Transformation
  az egyenesek egyenesek maradnak, de a párhuzamosak az illesztés után széttarthatnak
  (akár ferde) légifotókhoz és szkennelt képekhez javasolják
  4 illesztőpont szükséges hozzá

## Slide 27: Transzformációs módszerek
Spline
  legösszetettebb transzformáció
  10 illesztőpont szükséges hozzá
  gumilepedő-technika (rubbersheeting)
  az illesztőpontokat eltérés nélkül illeszti (ezért a reziduálisok nem informatívak)
  közöttük viszont igencsak torz lehet
affin vs. spline 

## Slide 28: Transzformációs módszerek
magasfokú egyenletek (spline, harmadfokú) használata
  szkennelt, vetülethelyes kép esetén ágyúval verébre
  régi, torz térképeknél lehet indokolt

## Slide 29: Transzformációs módszerek
DEMO
  próbáljuk ki az elérhető transzformációs módszereket
  figyeljük meg a reziduálisokat
  adjunk hozzá még illesztőpontokat, és az aktívvá váló új módszereket is teszteljük

## Slide 30: Georeferálás véglegesítése

## Slide 31: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 32: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 33: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 34: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 35: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 36: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 37: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 38: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 39: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: worldfájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 40: Véglegesítés
optimális felbontás
  1 pixel hány méter legyen a terepen?
  jellemzően kerek értéket adunk meg
  a reziduálisok nagyságrendjében
  az érték legyen nagyobb az ArcMap által javasoltnál
  ha kisebb értéket adunk meg, akkor csak interpolál (valódi információtartalom nem növekszik)

## Slide 41: Újramintavételezés
újramintavételezés
  új cellaértéket kell számolni
  ez interpolációval történik
  három lehetőség: legközelebbi szomszéd, bilineáris interpoláció, köbös interpoláció

## Slide 42: Újramintavételezés
legközelebbi szomszéd
  leggyorsabb módszer
  legközelebbi pixel értékét átmásolja (igazából nem is interpolál)
  általában elégséges
  kategorikus adatok (pl. felszínborítás) esetén csak ezt szabad használni
  de folytonos jellegű adatoknál is használható
bilineáris és köbös interpoláció
  a közeli cellák értékét figyelembe véve súlyozott átlagot számolnak (színcsatornánként)
  simítanak/elkennek
  csak folytonos adatoknál használható

## Slide 43: Újramintavételezés
melyik újramintavételezési módszer
  (legközelebbi szomszéd, bilineáris interpoláció, köbös interpoláció)
használható az alábbi raszterek georeferálásakor?
  turistatérkép
  felszínhőmérséklet
  talaj szervesszén-tartalma
  genetikai talajtípus

## Slide 44: Véglegesítés
tömörítés
  a raszterfájlok iszonyatosan nagyok tudnak lenni
  érdemes tömöríteni őket
  veszteséges  veszteségmentes módszerek
DEMO
  mentsük geoTiffként, 1 méteres felbontással
  legközelebbi szomszéd módszerével újramintavételezzünk
  veszteségmentes (LZW) tömörítést használjunk
  készítsünk worldfájlt is, nézzünk bele
  töröljük a réteget, olvassuk be a képfájlt
  töröljük a worldfájlt, újra olvassuk be a képfájlt

## Slide 45: Worldfájlok
worldfájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 46: Worldfájlok
worldfájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 47: Worldfájlok
worldfájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 48: Worldfájlok
worldfájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 49: Illesztés vektorhoz

## Slide 50: Georeferálás típusai
három fő megközelítés létezik
  koordináták megadása kézzel
  illesztés vektorhoz (pl. szelvényhálóhoz)
  illesztés vetülethelyes raszterhez ("kép a képhez")

## Slide 51: Illesztés vektorhoz
logikája ugyanaz, mint a koordinátás georeferálásnak
  csak nem beírjuk a koordinátát
  hanem egy vektor megfelelő pontjához illesztünk
  jobb klikk > Input X and Y… helyett bal klikk a megfelelő helyre
  tapadás (snappelés) hasznos lesz

## Slide 52: Illesztés vektorhoz
DEMO
  töltsük be az EOTR-szelvényhálózatot (EOTR_szelvenyhalo.shp)
  adjuk meg a projekt vetületét (Data Frame Properties > Coordinate System > HD 1972 Egyseges Orszagos Vetuleti
  a kitöltőszínt szedjük ki
  húzzuk be a 47-344.gif képfájlt
  helyezzük a rétegeket megfelelő sorrendbe

## Slide 53: Piramiskészítés
a piramiskészítés a gyors, zoomfüggő megjelenítést teszik lehetővé
  nagyméretű raszterfájlok esetén praktikus
  különböző zoomszintekhez előre készít újramintavételezett (durvább felbontású) rasztert
  így zoomolgatáskor nem szükséges az összes pixelt beolvasnia (idő, RAM)
  úgyse tudja a monitor megjeleníteni…
  meg fölösleges is, a struktúrát gyengébb felbontásban is látjuk
  ~interlaced gif, progressive jpg

## Slide 54: Előzetes illesztés
néha érdemes előzetesen/nagyjából illeszteni a képet
  hogy utána könnyebben lehessen az illesztőpontokat megadni
két lehetőség
  odazoomolunk, ahova kerülnie kéne a képnek, majd Georeferencing > Fit To Display
  vagy a forgatás/mozgatás/nagyítás eszközökkel a körülbelüli helyére illesztjük
további lehetőség: tükrözés és 90°-os forgatás
  Georeferencing > Flip or Rotate

## Slide 55: Előzetes illesztés
DEMO
  nyissuk meg a szelvényhálózat attribútumtábláját
  rakjuk növekvő sorrendbe a szelvényszám szerint
  válasszuk ki a 47-344-es poligont
  nagyítsunk rá
  kb. illesszük hozzá a képet
  forgassuk el 90°-kal, tükrözzük és mozgassuk a megfelelő helyre
  kapcsoljuk be a tapadást

## Slide 56: Illesztés vektorhoz
DEMO
  georeferáljuk a képet a megfelelő sarokpontokhoz
  próbáljuk ki a szóköz lenyomását a tapadás ideiglenes megszüntetéséhez
  mentsük geoTiffként, majd adjuk a tartalomjegyzékhez a kész rasztert

## Slide 57: Körbevágás
a georeferált kép szélét gyakran le akarjuk vágni
  a már kijelölt poligonnal
  két lehetőség van (Image Analysis, Clip eszköz)
Image Analysis
  Windows > Image Analysis > kiválasztani a képet > Clip
  ez ideiglenes réteget készít, amit véglegesíteni (menteni) kell (jobb klikk > Data > Export Data…)
  csak egyrétegű raszterre használható!

## Slide 58: Körbevágás
Clip eszköz
  Data Management Tools > Raster > Raster Processing > Clip
  több beállítási lehetőséget ad (pl. a szélső pixelek pontos illesztéséhez, ill. újramintavételezéshez)
  részletek: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/clip.htm
DEMO
  vágjuk körbe a Clip eszközzel

## Slide 59: Illesztés vetülethelyes raszterhez

## Slide 60: Georeferálás típusai
három fő megközelítés létezik
  koordináták megadása kézzel
  illesztés vektorhoz (pl. szelvényhálóhoz)
  illesztés vetülethelyes raszterhez ("kép a képhez")

## Slide 61: Illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?

## Slide 62: Illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?
  amik időben és térben ~állandóak
  könnyen beazonosíthatóak, jól elkülönülnek a környezetüktől

## Slide 63: Illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?
  amik időben és térben ~állandóak
  könnyen beazonosíthatóak, jól elkülönülnek a környezetüktől
  pl. templom, kőkereszt, (vas-)útkereszteződés, híd/aluljáró, kilátó/torony

## Slide 64: Illesztés vetülethelyes raszterhez
DEMO
  töltsük be referenciaként az uj_referencia.tif rasztert
  töltsük be a regi.jpg képfájlt
  ellenőrizzük a projekt vetületét
  georeferáljuk a régi térképet a referenciaraszterhez
  ügyeljünk rá, hogy a legördülőben a megfelelő réteg legyen kiválasztva
  igyekezzünk a szélső területeken is találni illesztőpontokat

## Slide 65: Gyakorlás

## Slide 66: Gyakorlás
1) georeferáld koordináták alapján a 47-334.gif-et
2) georeferáld az EOTR-szelvényhálózathoz a 47-334.gif-et
  adjál hozzá néhány további illesztőpontot a kép belső részéhez (koordináták alapján)
  és vágd le a margóját
3) georeferáld az uj_referencia.tif raszterhez a 65-144.jpg-t

## Slide 67: Gyakorlás
4) georeferáld az EOTR-szelvényhálózathoz a 65-144.jpg-t
  tanulmányozd át a lehetseges_illesztopontok.shp attribútumtábláját
  majd a tapadást bekapcsolva a georeferálás további pontosításához használd fel azokat a pontokat, amelyek szerinted egy "kép a képhez" típusú georeferálásnál megfelelő illesztőpontok lennének
  vágd le a kép margóját
5) számold ki, hogy milyen felbontásban (dpi) szükséges beszkennelni egy M=1:5000-res méretarányú térképet, hogy 1 pixel a terepen 1 méternek legyen megfeleltethető
  megoldás: 127 dpi

## Slide 68: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?