## Slide 1: Geostatisztikai műveletek
Desktop GIS
2023.04.04.
Bede-Fazekas Ákos

## Slide 2: Tartalom
raszterek területi statisztikái és területi hisztogramja
korrelációs mutatók
  korreláció, lokális korreláció
  térbeli autokorreláció
statisztikai görbék
  korrelogram
  félvariogram, kovariogram
  hisztogram
interpolációk
  determinisztikus és geostatisztikai interpolációs módszerek

## Slide 3: Tartalom
ArcMapben megtalálható geostatisztikai módszereket mutatok be
  és megemlítek néhány egyéb módszert, ami nem található meg ArcMapben
ezen túl: SAGA GIS
  ingyenes
  kimondottan jó a geostatisztikában, raszterek kezelésében
  elsősorban természetföldrajzos céllal fejlesztették
  https://saga-gis.sourceforge.io/en/index.html

## Slide 4: Előkészítés
Customize > Extensions... > Spatial Analyst és Geostatistical Analyst legyen bepipálva
Customize > Toolbars > Geostatistical Analyst legyen bepipálva

## Slide 5: Raszterek területi statisztikái
adott
  egy raszter cellaértékekkel
  és zónák, amin belül kíváncsiak vagyunk a cellaértékek leíró statisztikai jellemzőire
a zónákat definiálhatjuk
  egy poligonhálóval
  vagy egy kategorikus raszterrel (cellaértékei a zónaazonosítók)

## Slide 6: Raszterek területi statisztikái
kimenetként kérhetünk
  rasztert: Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Statistics
  vagy táblázatot: Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Statistics as Table
  a táblázatot utána a poligonhoz kapcsolhatjuk

## Slide 7: Raszterek területi statisztikái
leíró statisztikai jellemzők
  minimum, maximum, tartomány
  átlag, medián, összeg
  szórás, egyedi értékek száma
  legritkább érték, leggyakoribb érték

## Slide 8: Raszterek területi statisztikái
leíró statisztikai jellemzők
  minimum, maximum, tartomány
  átlag, medián, összeg
  szórás, egyedi értékek száma
  legritkább érték, leggyakoribb érték

## Slide 9: Raszterek területi statisztikái
leíró statisztikai jellemzők
  minimum, maximum, tartomány
  átlag, medián, összeg
  szórás, egyedi értékek száma
  legritkább érték, leggyakoribb érték

## Slide 10: Raszterek területi statisztikái
leíró statisztikai jellemzők
  minimum, maximum, tartomány
  átlag, medián, összeg
  szórás, egyedi értékek száma
  legritkább érték, leggyakoribb érték

## Slide 11: Raszterek területi statisztikái
leíró statisztikai jellemzők
  minimum, maximum, tartomány
  átlag, medián, összeg
  szórás, egyedi értékek száma
  legritkább érték, leggyakoribb érték
  pirosak: csak kategorikus/egész raszter esetén választhatóak

## Slide 12: Raszterek területi statisztikái
paraméterek
  input raster or feature zone data (kijelölés számít!)
  zone field (poligon esetén jellemzően a FID/ObjectID)
  input value raster
  output raster
  statistics type (alapértelmezett: átlag)
  ignore NoData in calculations (alapértelmezett: igen) – furcsaságokat, extrém értékeket okozhat a raszter határát keresztező poligonok esetén
DEMO
  felszínhőmérséklet maximuma a településeken belül, ismeretlen értékeket nem hagyjuk el

## Slide 13: Raszterek területi statisztikái – feladat
jelölj ki néhány települést
  amik teljesen a domborzatmodell alá esnek
  a kijelölt települések több megyét képviseljenek
készíts területi statisztikát a megyékre bontva (MEGYEKOD)
a domborzati raszter celláinak mediánjáról
hagyd el az ismeretlen cellaértékeket

## Slide 14: Raszterek területi statisztikái
ha táblázatként kérjük az eredményt (Zonal Statistics as Table)
  "output raster" helyett "output table" paraméter
  egyszerre több statisztikát is lekérhetünk (ALL)
utána a megfelelő azonosítóval hozzárendelhetjük a vektorfájlhoz a táblázatot
DEMO
  felszínhőmérséklet minden statisztikája
  a KEF-hálóban (SZ_AZO mező alapján)
  ismeretlen értékeket elhagyva
  hozzárendelés Joinnal
  színezés valamelyik statisztikai jellemző alapján

## Slide 15: Raszterek területi statisztikái – feladat
kérd le táblázatként a domborzatmodell összes statisztikáját
a középtájak poligonjai ("középtáj" mező) alapján
hagyd el az ismeretlen értéket
rendeld hozzá a közös azonosító alapján a középtájakhoz a statisztikákat tartalmazó táblázatot
  a táblázatban egy betűvel rövidebb lesz az azonosítómező neve
színezd a középtájakat a leggyakrabban előforduló magasságérték alapján

## Slide 16: Raszterek területi hisztogramja
hisztogram
  Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Histogram
  egy számérték helyett az egész eloszlást mutatja
  bemenete hasonló: egy raszter értékekkel és zónák (kategorikus raszter vagy poligon)
  a kimenete egy táblázat és egy ábra, aminek opcionálisan adhatunk nevet
elég csúnyácska, de ezernyi testreszabási lehetőséget kínál
főbb kezelési lehetőségek
  Add to Layout – hozzáadja a nyomtatási elrendezéshez
  Copy as Graphic – vágólapra másolja képként
  Print – nyomtatóra küldi

## Slide 17: Raszterek területi hisztogramja
DEMO
  felszínhőmérsékleti raszter által teljesen kitakart
  "E" betűvel kezdődő településeken belül
  a felszínhőmérséklet eloszlása
  hozzáadva a nyomtatási elrendezéshez

## Slide 18: Raszterek területi hisztogramja
lépések
  3D Analyst Tools > Conversion > From Raster > Raster Domain
  Select by Location > települések + completely within + rasztert befoglaló poligon
  Select by Attributes > települések + select from current selection + "TELEPULESN" LIKE 'E%'
  Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Histogram
  jobb klikk >Add to Layout

## Slide 19: Raszterek területi hisztogramja – feladat
jelölj ki néhány (5-10) poligont a KEF-hálóból
  mindegyik essen a domborzatmodell alá
készíts hisztogramot az adott poligon növényzetét felmérő botanikus ("FELMéRő" mező) szerint csoportosítva

## Slide 20: Korreláció
korreláció fogalma
  két adatsor egymással milyen módon és mennyire függ össze
  lineáris kapcsolatot vizsgál
a korreláció egy számérték
  -1: erős negatív korreláció
  0: nincs kapcsolat
  1: erős pozitív korreláció

## Slide 21: Korreláció
példák:
  magasság és hőmérséklet: –
  népsűrűség és légszennyezés: +
  májusi és júniusi csapadék: ++
  jelenlegi és jövőbeli légszennyezés: +
  csapadék és bűnesetek száma: Ø
további példák

## Slide 22: Korreláció
két adatsor = két, azonos hosszúságú számsor
  lehetnek akár vektorok mezői
  vagy két, azonos felbontású/kiterjedésű raszter cellaértékei
korreláció két raszter(réteg) között
  Spatial Analyst Tools > Multivariate > Band Collection Statistics
korreláció két mező között
  ArcMapben nem találtam rá eszközt
  de Excelben könnyű

## Slide 23: Korreláció
DEMO
  domborzatmodell és felszínhőmérséklet közötti korreláció
  Spatial Analyst Tools > Multivariate > Band Collection Statistics
  be kell pipálni, hogy "Compute covariance and correlation matrices"
  egy txt-fájlt készít, az alján van egy 2×2-es mátrix, a diagonálisban 1-ekkel (önmagával minden nagyon korrelál)
eredmény: -0,07
  vagyis lényegileg semmi kapcsolat nincs a domborzat és a felszínhőmérséklet között

## Slide 24: Korreláció
DEMO
  korreláció a települések területe és kerülete között
  Conversion Tools > Excel >Table to Excel (nekem valami Python-hiba miatt nem működött)
  Conversion Tools > To Geodatabase > Table to Table
  Output Tableként egy .csv-fájlt adjunk meg
  utána behívjuk Excelbe
  =KORREL(H2:H3168; I2:I3168)
eredmény: 0,90
  erős pozitív korreláció

## Slide 25: Lokális korreláció
a korreláció egy számérték
néha térképre van szükségünk
  értsd: hol mekkora a korreláció?
ezt egy megadott méretű mozgó ablakban (moving window, focal statistics) lehet kiszámolni
ArcMapben nincs beépített eszköz hozzá
  de le lehet tölteni több eszközt/szkriptet
  https://github.com/jeffreyevans/GradientMetrics
  https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b13b3b40fa3c43d4a23a1a09c5fe96b9
ezeket most nem nézzük meg, de érdemes otthon kipróbálni

## Slide 26: Térbeli autokorreláció
autokorreláció
  egy adatsor önmagával
  mindig +1
térbeli autokorreláció
  spatial autocorrelation, SAC
  egy kiválasztott pont/rasztercella korrelációja ugyanazon vektor/raszter többi (közeli, jellemzően szomszédos) pontjával/cellájával
perzisztencia (geográfia 1. törvénye): a térben egymáshoz közelebb lévő pontok értéke hasonlóbb egymáshoz, mint az egymástól távolabb lévőké
  minél hasonlóbb értéket vesznek fel az egymáshoz közeli pontok, annál autokorreláltabb az adatsor
pl. esik az eső, valószínűleg esik a szomszédnál is, és talán a szomszéd faluban is

## Slide 27: Térbeli autokorreláció
azt számszerűsíti, hogy
  mennyire tehetünk biztos becslést egy ismeretlen pont értékére,
  ha csak a környezetét ismerjük
korrelációhoz hasonlóan negatív és pozitív értéket is felvehet

## Slide 28: Térbeli autokorreláció
példák:
  elkent felszínű domborzat: erős +
  felszínmodell a városban: gyenge +
  domborzat sziklafalakkal/letörésekkel: Ø
  légszennyezettség: erős +
  besugárzás: erős +
  népsűrűség: gyenge +
  zaj a műholdképen: Ø
további példák

## Slide 29: Térbeli autokorreláció
lokális/globális
  a korrelációhoz hasonlóan lehet az egész adatsort egy értékkel jellemezni
  vagy a raszter minden cellájára kiszámolni
súlymátrixok
  különböző súlymátrixok léteznek
  ezek jellemzően 3×3-asak, vagyis a szomszédos cellákat vesszük csak figyelembe
  a sakkbábuk mozgásáról nevezik el őket (bástya, futó, királynő/király)
  ArcMapben külső fájlból tölthetjük be ezeket, ha nem jó az alapértelmezett

## Slide 30: Térbeli autokorreláció
két fő metrika létezik
  Moran-féle I (Moran's I)
  Geary-féle C (Geary's C)
Moran
  -1-től +1-ig
  0: nincs
Geary
  +∞-től 0-ig
  1: nincs

## Slide 31: Térbeli autokorreláció
ArcMapben csak a globális Moran-féle I számítható ki
  Spatial Statistics Tools > Analyzing Patterns > Spatial Autocorrelation (Morans I)
  csak pontokra számolható, és elég lassú
ezért előbb a rasztert ponttá kell alakítani
  Conversion Tools > From Raster > Raster to Points
és vegyünk véletlen mintát a pontokból
  Geostatistical Analyst Tools > Utilities > Subset Features
  megadhatjuk abszolút darabszámként vagy az adatok %-ában
  opcionálisan a maradék pontokat is elmenthetjük (nekünk nem kell)

## Slide 32: Térbeli autokorreláció
DEMO
  domborzatmodell celláiból képzett pontok
  véletlenül választott 2%-ának
  globális Moran-féle térbeli autokorrelációja
megoldás
  Raster to Points
  Subset Features
  Spatial Autocorrelation (Morans I)
  pipáljuk be, hogy "Generate Report"
  a Results-ból meg is nyithatjuk az összesítőt
eredmény: 0,93 (p<0,05)
  erős, szignifikáns térbeli autokorreláció

## Slide 33: Térbeli autokorreláció – feladat
a felszínhőmérsékleti raszterből képezz pontokat
válassz ki 4000 darab véletlen pontot
számítsd ki a globális térbeli autokorrelációját
értelmezd az eredményt

## Slide 34: Térbeli autokorreláció
a Moran- és Geary-féle értékek számrasztereken (vagy számvektorokon) értelmezhetőek
és ha a raszterünk kategorikus?
  pl. felszínborítás (CORINE)
ELSA (Entropy-based Local indicator of Spatial Association)
  0: erős térbeli autokorreláció
  1: nincs autokorreláció
ArcMapben nincs

## Slide 35: Korrelogram
az autokorreláció jellemzően annál nagyobb, minél közelebbi pontokat veszünk figyelembe
egy távolsághatáron túl már várhatóan teljesen függetlenek a pontok egymástól
  ez a távolság nem feltétlenül kisebb, mint az adatsorunk kiterjedése!
az autokorreláció távolságfüggését (lecsengését) ábrázolja a korrelogram
correlogram

## Slide 36: Korrelogram
az összes lehetséges pontpár között kiszámolhatjuk a távolságot
a távolságokat növekvő sorrendbe rendezzük
felosztjuk egységnyi szakaszokra
  pl. 1 és 1000 m közötti távolságok 100 m-es szakaszokban
minden távolságintervallumra kiszámoljuk, mennyi a térbeli autokorreláció az egymástól ilyen távolságokra elhelyezkedő pontok között
y-tengely: Moran/Geary, x-tengely: távolságintervallumok
teli körök: statisztikailag szignifikáns pozitív autokorreláció
  értsd: ahol még van térbeli autokorreláció

## Slide 37: Korrelogram
ArcMapben
  valamiért Incremental Spatial Autocorrelationnek hívják…
  Spatial Statistics > Analyzing Patterns > Incremental Spatial Autocorrelation
  elég lassú és sokat kell szöszölni a parametrizálással, hogy hiba nélkül lefusson
  és az y-tengelyen nem is az autokorrelációt ábrázolja, hanem egy avval összefüggő másik számértéket (z-érték)
ezért most nem nézzük meg

## Slide 38: (Fél)variogram
(semi)variogram
hasonlít a korrelogramra
  csak más van az y-tengelyen: pontok varianciája (változatossága)
minél közelebbi pontokat vizsgálunk, várhatóan annál kisebb a variancia

## Slide 39: (Fél)variogram
a korrelogramot jellemzően nézegetni szoktuk
  míg a félvariogramra ("tapasztalati variogramfelhőre") variogrammodellt illesztünk
  a variogrammodell egy szabályos alakú, néhány paraméterrel leírható görbe
  a variogrammodell jellemzi a térbeli adatstruktúrát
  később, interpolációkban használhatjuk
modelltípusok
  csak röghatás (pure nugget)
  egyenes (linear)
  exponenciális (exponential)
  gauss-i (Gaussian)
  szférikus (spherical)
forrás: Telbisz és mtsai. 2013

## Slide 40: (Fél)variogram
modelltípusok
  és még számos további típus…
  nem mindegyik található meg az ArcMapben

## Slide 41: (Fél)variogram
főbb modellparaméterek
  hatástávolság (range): az a távolságtartomány, amin túl a variancia már nem növekszik
  küszöbszint (sill): tetszőlegesen távoli pontok varianciája
  röghatás (nugget): tetszőlegesen közeli pontok közötti variancia, térbeli autokorrelációval nem magyarázható variancia
  röghatás nélküli küszöbszint (partial sill): térbeli autokorrelációval magyarázható variancia
forrás: Telbisz és mtsai. 2013

## Slide 42: Kovariogram
covariogram
ugyanaz, mint a félvariogram, csak megfordítva
  küszöbszinttől indul, és az x-tengelyhez konvergál a görbe
ArcMapben minden olyan interpolációnál
  ahol lehet félvariogramot használni
  ott lehet kovariogramot is
  lényegileg felcserélhetőek

## Slide 43: Félvariogram és kovariogram
ArcMapben
  Geostatistical Analyst toolbar > Explore Data > Semivariogram/Covariance Cloud
  csak kevés pontra működik hatékonyan  készítsünk kis (<500) véletlen mintát!
  állíthatjuk a lépésközt és az osztások számát
  hozzáadhatjuk a nyomtatási elrendezéshez
  önmagában nem túl hasznos
hisztogram és variogramfelhő nézegetésekor
  amit kijelölünk az ábrán,
  azt a térképen is kijelöli

## Slide 44: Félvariogram és kovariogram
DEMO
  500 véletlen pontot leválogatunk a domborzatmodellből
  megjelenítjük a GRID_CODE mező (jobb alul állítható) félvariogramját és kovariogramját

## Slide 45: Hisztogram
adatok gyakorisági eloszlását mutatja
Geostatistical Analyst toolbar > Explore Data > Histogram
lehetőségek
  állíthatjuk az osztások számát
  kérhetünk adattranszformációt
  hozzáadhatjuk a nyomtatási elrendezéshez
DEMO
  domborzatmodell 500 véletlen pontjára
  18-osztatú hisztogram
  nyomtatási elrendezéshez adjuk

## Slide 46: Interpoláció
ismeretlen érték megbecslése ismert értékek segítségével
interpoláció vs. extrapoláció
  az extrapoláció mindig veszélyesebb
  de valójában mindkettő becslés, mindkettő feltételezésekkel él
  mögöttük mindig egy modell húzódik meg
  legyen bár az egyszerű vagy összetett
térbeli interpoláció
  térbeli entitások (jellemzően pontok vagy rasztercellák) értékének megbecslése
  a közeli vagy az összes ismert érték segítségével

## Slide 47: Térbeli interpoláció
spatial interpolation
lehetséges célja
  néhány ismeretlen pont értékének meghatározása
  adatok átvetítése új kiosztású pontrendszerbe (jellemzően szabályos elrendezésű pontrácsba)
  durva felbontásból finom felbontású (~folytonos) adatsor készítése
utóbbit az éghajlatkutatásban statisztikai leskálázásnak (statistical downscaling) nevezik

## Slide 48: Térbeli interpoláció
miért van rá szükség?
mert az adatgyűjtés finom felbontásban
  időigényes
  drága
  vagy lehetetlen

## Slide 49: Térbeli interpoláció
interpolátor: interpolációs modell/módszer
sok interpolátor megadott számú pont értékeinek súlyozott átlagát számolja
  legfőbb különbség a pontok számában és a súlyokban van
  némelyik csak egy vagy néhány közeli pontot vesz figyelembe
  más interpolátorok az összeset, de jellemzően a távolabbi pontokat kisebb súllyal

## Slide 50: Térbeli interpoláció
rengeteg interpolátor létezik
  ezek közül csak néhányat mutatok be
  illetve csak néhány érhető el ArcMap-ben
forrás: Li & Heap 2008

## Slide 51: Interpolátorok - legközelebbi szomszéd (nearest neighbor, NN)
tesszelláció
Voronoi-cellák vagy Thiesen-sokszögek
egy pont (a legközelebbi pont) értékét másolja
nagyon gyors
lépcsőzetes (szakadásos felületet ad)

## Slide 52: Interpolátorok – természetes szomszéd (natural neighbor, NaN)
ismert pontok Voronoi-celláiból valamennyit kihasít az ismeretlen pont cellája, ha hozzáadjuk a ponthalmazhoz
a kihasított részek területének aránya adja a súlyokat
gyors
forrás: Telbisz és mtsai. 2013

## Slide 53: Interpolátorok – háromszögbázisú interpoláció (triangulation, TIN)
az ismert pontokra háromszögfelszínt készít (tesszelláció speciális típusa)
az ismeretlen pontot az őt fedő háromszög három csúcsa alapján számítja
nem túl valósághű felszínt ad

## Slide 54: Interpolátorok – távolsággal fordítottan arányos súlyozás (inverse distance weighted/weighting, IDW)
más néven: Shepard’s method
minél távolabb esik egy ismert pont, annál kevésbé számít az értéke
általában nem lineáris (kitevő: 1) fordított arányosságot
  hanem négyzetes (kitevő: 2) fordított arányosságot használunk
  a kitevő (power) nagysága határozza meg, hogy a távolság növekedésével milyen gyorsan váljanak a pontok elhanyagolhatóvá
az ismert pontok közelében lényegileg már csak az adott pont értéke számít  bikaszem- (bull's eye) effektus

## Slide 55: Interpolátorok – spline
az ismert pontokat érintő szakadásmentes felszínt hoz létre, simít
polinomiális (jellemzően harmadfokú) függvényekből épül fel
vékonylemezes interpoláció (thin plate spline, TPS)
  más néven görbületminimalizálás (minimum curvature)
  a spline-interpoláció egyik altípusa
  kimondottan sima felszínt hoz létre
ismert értéktartományon kívüli értékeket is generálhat (nem konkáv)!

## Slide 56: Interpolátorok – spline
a georeferálásnál használt rubbersheeting (gumilepedő-technika) is ezen az elven alapul

## Slide 57: Interpolátorok – krigelés
nem egy módszer, hanem módszercsalád
D. G. Krige dél-afrikai bányamérnök & G. Matheron francia geomatematikus
ez már valódi geostatisztikai módszer
  előbb ismerjük meg az adatok statisztikai jellemzőit, struktúráját
  utána ez alapján interpoláljunk!
az adatok struktúrájának megismerése a felszín alatti jellemzőknél elengedhetetlen

## Slide 58: Interpolátorok – krigelés
ismeretlen érték 3 komponensből tevődik össze
  trend/drift
  térbeli autokorreláció
  zaj
lépések
  trend leválasztása (detrending) – elhagyható
  félvariogram számítása
  interpoláció elvégzése a félivariogram alapján
forrás: Telbisz és mtsai. 2013

## Slide 59: Krigelés típusai
egyszerű krigelés (simple kriging, SK)
  a trend sík és ismert
  nem reális, ritkán használjuk
szokványos/szokásos krigelés (ordinary kriging, OK)
  a trend sík és ismeretlen
  gyakran használjuk
univerzális (universal kriging, UK)
  a trend ismeretlen, a trendleválasztás a pontkoordináták alapján végezzük

## Slide 60: Krigelés típusai
regressziókrigelés/regressziós krigelés (regression kriging, RK)
  más néven: maradéktag-krigelés (residual kriging), trendszűréses krigelés (detrended kriging), külső sodrású krigelés (kriging with external drift, KED)
  árnyalatnyi különbség e fogalmak között
  a trend ismeretlen, a trendleválasztás segédváltozó(k) alapján történik
  jellemzően a segédváltozókon lineáris regressziót végzünk
  de lehet polinomiális regressziót, vagy tetszőlegesen összetett modellt (akár MI- algoritmust) is használni

## Slide 61: Krigelés típusai
blokk-krigelés (blokk kriging, BK)
  a kiugró értékek elkerülése végett pontok helyett nagyobb blokkokat használunk
  lényegileg simítunk
indikátorkrigelés (indicator kriging, IK)
  az interpolálandó változó nem folytonos, hanem bináris (0/1)
együttes krigelés (cokriging)
  több változó krigelése egyszerre
  korrelációt feltételez a változók között

## Slide 62: Interpolációk csoportosítása – 1. determinisztikusság
determinisztikus (deterministic), nem geostatisztikai (non-geostatistical)
  egyértelműen meghatározott matematikai függvények segítségével számítja ki az értéket a nem ismert pontokban
  pl. IDW, NN, NaN, spline
sztochasztikus (stochastic), geostatisztikai (geostatistical)
  adatpontok statisztikai elemzését is figyelembe veszi
  az interpolálandó értéket valószínűségi változónak tekinti, ami hibával terhelt lehet
  általában nem csak az ismeretlen értékeket, hanem azok varianciáját/szórását is kiszámítja
  pl. a legtöbb krigelés

## Slide 63: Interpolációk csoportosítása – 1. determinisztikusság
összetett (combined)
  determinisztikus és geostatisztikai módszerek ötvözése
  pl. regressziós krigelés

## Slide 64: Interpolációk csoportosítása – 2. ismert értékek megőrzése
egzakt
  az ismert pontok értékét megőrzi
  pl. NN, NaN, TIN
inegzakt/nem egzakt/közelítő (approximate)
  az ismert pontok helyén az interpolált érték eltérhet az eredeti/ismert értéktől
  pl. spline (néha)
vegyes
  IDW
  krigelés (ha van röghatás, akkor csak közelít)

## Slide 65: Interpolációk csoportosítása – 3. helyi vagy globális
helyi
  megadott környezetet veszi figyelembe az ismeretlen értékek kiszámításánál
  sugárral/darabszámmal határolható körbe
globális
  összes adatpont számít az ismeretlen értékek kiszámításánál
folytonos az átmenet
  a globális interpolációk esetén gyakran a távoli pontok súlya már elhanyagolható

## Slide 66: Interpolációk csoportosítása – 4. konvexitás
ismeretlen pont értéke kívül eshet-e a felhasznált (ismert) pontok értéktartományán?
konvex (convex)
  nem eshet kívül
  pl. NN, TIN, NaN, IDW
nem konvex (non-convex)
  kívül eshet
  valamiért nem szokás konkávnak nevezni…
  pl. spline, krigelés (ritkán)

## Slide 67: Interpolációk csoportosítása – 5. törésmentesség
törésmentes (gradual)
  pl. IDW, spline
  a törésmentesen belül is vannak simább és kevésbé sima felszínek (1. és 2. derivált)
töréses (abrupt)
  pl. NN, TIN
  a törésesen belül is van szélsőség, a szakadásos (pl. NN)
vegyes:
  pl. NaN, krigelés

## Slide 68: Interpolációk csoportosítása – 6. változók száma
egyváltozós (univariate): csak az interpolálandó változót veszi figyelembe
  pl. NN, TIN, NaN, IDW, SK, OK
többváltozós (multivariate): koordinátákat vagy segédváltozókat is használ
  pl. spline, UK, RK
segédváltozónak nem csak az ismert, hanem az ismeretlen értékű pontokban is tudnunk kell az értékét!
  gyakorlatilag folytonos/finom felbontású adat kell

## Slide 69: Interpolációk csoportosítása – 7. számításigény
legszámításigényesebbek:
  krigelés
  spline

## Slide 70: Interpolációk csoportosítása

## Slide 71: Interpolációk csoportosítása

## Slide 72: Térbeli interpolációk ArcMapben
pontokból rasztert gyorsan
  Spatial Analyst Tools > Interpolation
  vagy 3D Analyst Tools > Raster Interpolation
  a két eszköztár ugyanaz!
  IDW, NaN, Spline, Kriging (OK, UK, BK, kevés beállítási lehetőséggel)
  Topo to Raster – speciális, hidrológiai modellezéshez
  Trend – egyszerű trendfelszín illesztése
TIN
  3D Analyst Tools > Data Management > TIN > Create TIN
pontokból vagy raszterből geostatisztikai réteget átgondoltabban
  Geostatistical Analyst toolbar > Geostatistical Wizard

## Slide 73: Gyors interpolációk ArcMapben
tipikusan durva felbontású adatot akarunk interpolálni
  most ilyen nincs  ezért mintavételezéssel (vektor) vagy aggregálással (raszter) készítünk (készítettünk)
sok a lehetőség, nem nézzük végig mindet
  de a zárthelyin elvárt az Spatial Analyst Tools > Interpolation eszköztárból a következők ismerete: IDW, spline, NaN, OK, UK

## Slide 74: Gyors interpolációk ArcMapben
DEMO
  domborzatmodell pontjainak véletlenül választott 2%-ára
  természetes szomszéd
  100 méteres cellamérettel

## Slide 75: Gyors interpolációk ArcMapben
DEMO
  felszínhőmérséklet véletlenül választott 4000 pontjára
  szokványos krigelés, exponenciális variogrammodell
  200 méteres cellamérettel
  változó keresési távolsággal (vagyis nem blokk-krigelés)
  elmentjük a predikció varianciáját is
Advanced Parameters…
  itt állíthatjuk a variogrammodell jellemzőit
  de nem látjuk hozzá a tapasztalati variogramfelhőt
  úgyhogy sok értelme nincs

## Slide 76: Gyors interpolációk ArcMapben
eredmény
  fölülre kerül a varianciát ábrázoló raszter
  az alacsonyabb érték jelenti a biztosabb predikciót
  alatt a predikált raszter

## Slide 77: Gyors interpolációk ArcMapben – feladat
domborzatmodell pontjainak véletlenül választott 2%-ára
távolsággal fordítottan arányos súlyozás
2,5-ös kitevővel
150 méteres cellamérettel

## Slide 78: Átgondolt interpolációk ArcMapben
ha
  összetettebb módszereket szeretnénk használni
  meg akarunk győződni, hogy a térbeli autokorrelációt megfelelő variogrammodell jellemzi
  részletesebb paraméterezésre van szükségünk
  segédrétegeket akarunk felhasználni (RK)
  az eredményt ki akarjuk értékelni vagy különböző kimeneteket szeretnénk kinyerni belőle
akkor a Geostatistical Wizardot kell használnunk

## Slide 79: Átgondolt interpolációk ArcMapben
geostatisztikai varázsló főbb lépései
  1. kiválasztjuk a módszert és a bemeneti adatokat (raszter/vektor + mezőnév)
  2. (krigelés esetén) kiválasztjuk az altípust (pl. OK, UK stb.) és megadjuk a legfőbb paramétereket (transzformáció, trendleválasztás)
  3. további paramétereket megadhatunk
  4. variogrammodellt vagy kovariogrammodellt illesztünk
  5. ellenőrizzük a predikcióhoz használt sugarat/pontok számát
  6. ellenőrizzük a modell hibáit

## Slide 80: Átgondolt interpolációk ArcMapben
DEMO
  domborzatmodell pontjainak 2%-a, UK
  variogrammodellel játszunk (megjelenítés, keresési irány, röghatás, modelltípus, anizotrópia, osztásméret és -szám)
eredmény: geostatisztikai réteg

## Slide 81: Átgondolt interpolációk ArcMapben – feladat
a felszínhőmérséklet 4000 véletlenül választott pontjából
szokványos krigeléssel (OK)
röghatás nélküli exponenciális variogrammodellel (anizotrópia nélkül)
készíts predikciót (geostatisztikai réteget)

## Slide 82: Geostatisztikai réteg
GA layer
speciális réteg ArcMapben
  kicsit más tulajdonságok, megjelenítési lehetőségek
bár megjelenik, de még nem késztermék
véglegesítés (Geostatistical Analyst Tools > Working with Geostatistical Layers)
  pontok: GA Layer to Points
  raszter: GA Layer to Grid
  szintvonalak vagy szintvonalak közti sávok (poligonok): GA Layer to Contour

## Slide 83: Geostatisztikai réteg
DEMO
  a krigelés eredményét elmentjük a domborzatmodell 500 véletlen pontjában
  megnézzük az attribútumtáblát

## Slide 84: Geostatisztikai réteg – feladat
a krigelés eredményét mentsd el
  raszterként 200 m-es cellamérettel
  és szintvonalakként
a szintvonalak jellemzői:
  típus: contour
  minőség: presentation
  felosztás: manual, 100, 200, 400 és 600 méternél

## Slide 85: Geostatisztikus felelőssége
a kimenet nem a valóság, hanem becslés
  ezért nevezzük modellnek/predikciónak
technikailag bármelyik módszert és bármilyen variogrammodellt lehet használni
  némelyik interpoláció szép, mások furcsábbak
  de csak az egyik egyezik a valósággal!
a geostatisztikus felelőssége
  kellően megbízható adatot gyűjteni
  kellően megismerni az adatot (mit mutat, milyen folyamat hozta létre stb.)
  megfelelő modellt és interpolátort választani (modellfeltételek)
  az interpoláció eredményét ellenőrizni

## Slide 86: Kiértékelés
négyféle módon szokás kiértékelni a predikciót
1. a modellépítéshez felhasznált pontok megfigyelt és predikált értékének összevetése
  egzakt interpolátor esetén nincs eltérés
  nem túl informatív
2. geostatisztikai interpolátor esetén a kiszámolt varianciával
  nem az igazi…
3. leave-one-out cross-validation (LOOCV)
  számításigényes
  eredeti (durva) felbontásban mutatja a bizonytalanságot
4. független (vagy legalábbis a modelltanításhoz fel nem használt) adatokkal
  ez a legmegbízhatóbb módszer

## Slide 87: Kiértékelés
4. független adatok
  ha van igazi független adat (ritkán…), az a legjobb
  ha nincs, szétválasztjuk mondjuk 90-10% arányban az eredeti adatsort a Subset Features-zel (léteznek ennél profibb szétválasztási módok is!)
  majd GA Layer to Points
3. LOOCV
  Geostatistical Analyst Tools > Utilities > Cross Validation
  a Resultsban találjuk a különböző hibametrikákat
  opcionálisan megadhatunk egy kimeneti shapefile-t, akkor abba menti a pontonkénti eltérést/hibát
DEMO: domborzati kriging LOOCV

## Slide 88: Területi interpoláció
az előzőekben bemutatott módszerek mind pontinterpolációk voltak
  vagyis cellából cellát vagy pontból pontot/cellát interpoláltunk
területi interpoláció (areal interpolation)
  poligonból poligon
  a háttérben itt is ugyanúgy egy modellt készítünk
  ami folytonos felszínt ad
  és ezt aggregáljuk az új poligonokba
jellemzően diszjunkt, a síkot hézagmentesen lefedő poligonokkal dolgozunk
ez is a geostatisztikai varázslóból érhető el
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.4/extensions/ geostatistical-analyst/what-is-areal-interpolation.htm

## Slide 89: Területi interpoláció
háromféle adathoz használható
átlag
  pl. légszennyezettség, hőmérséklet
  Average (Gaussian) data
darabszám+összdarabszám
  pl. ellenzékre szavazók száma + mintanagyság
  Rate (binomial) counts
esetszám (+mérési idő – opcionális)
  ha mérési időt nem adunk meg, minden poligonra azonosnak veszi
  pl. megfigyelt madáregyedek száma, regisztrált kullancscsípések száma
  Event (overdispersed Poisson) counts

## Slide 90: Területi interpoláció
DEMO
  KEF-hálóba számolt átlagos felszínhőmérséklet átinterpolálása a településpoligonokba
  hiányzó értékek elhagyásáról figyelmeztet
  olyan variogrammodell-típust és osztásközt (Lag Size) válasszunk (pl. Stable + 2000), aminél a kék keresztek többsége a piros intervallumokba esik, és az y-tengelyen nincs negatív érték
  Geostatistical Analyst Tools > Working with Geostatistical Layers > Areal Interpolation Layer To Polygons

## Slide 91: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?