## Slide 1: Térbeli adatok elemzése 2.
Geoinformatika és adatintegráció
2025.11.25.
Bede-Fazekas Ákos
Notes: 20251202: 44. dia (és a 45. dián a képernyőkép): ne e kerületet adjuk hozzá, mert az már szerepel az adattáblában (lásd 22. dia), ezért hibát dob az Add Geometry Attributes
20251202: 38. dia – DEMO 2: a remove join után szerepeljen
20251202: 38. dia – DEMO 2: nem minden hallgatónál működött az xlsx megnyitása

## Slide 2: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 3: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 4: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 5: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 6: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 7: Véletlen pontok létrehozása
Data Management Tools > Sampling > Create Random Points
megadott számú véletlen pontot generál
  poligonokon belül (leggyakrabban ezt használjuk)
  vonalláncok mentén
  pontok helyén
  raszter vagy vektor kiterjedésében (befoglaló téglalapjában)
a darabszám geometriai entitásonként (pl. poligononként) értendő
  kiterjedés esetén az összdarabszámmal egyezik meg
a darabszám megadható számként
  vagy a vektor egy számmezőjével
minimális távolság (lehet, hogy kevesebb pontot kapunk!)

## Slide 8: Véletlen pontok létrehozása
DEMO
  hozzunk létre 100-100 véletlen pontot a téglalap és kör területén
  hozzunk létre minden folyó mentén annyi pontot, ahány km hosszúságú (length mező)
  hozzunk létre a városok befoglaló dobozában (maximum) 20 véletlen pontot úgy, hogy a pontok között legalább 10 km legyen a távolság

## Slide 9: Véletlen pontok létrehozása
DEMO
  hozzunk létre 100-100 véletlen pontot a téglalap és kör területén
  hozzunk létre minden folyó mentén annyi pontot, ahány km hosszúságú (length mező)
  hozzunk létre a városok befoglaló dobozában (maximum) 20 véletlen pontot úgy, hogy a pontok között legalább 10 km legyen a távolság
– MIÉRT NEM SIKERÜLT? –

## Slide 10: Geometriák egymás mellé fűzése
Data Management Tools > General > Merge
összefűzés, összesítés, egyesítés, összeömlesztés?
bemenet: kettő vagy több vektorréteg különböző számú entitással (sorral az attribútumtáblában)
  a geometriatípusuk egyezzen meg!
eredmény: annyi entitás (sor), amennyi az előzőek összege
  mindegy, hogy egymással átlapolnak-e

## Slide 11: Geometriák egymás mellé fűzése
Data Management Tools > General > Merge
összefűzés, összesítés, egyesítés, összeömlesztés?
bemenet: kettő vagy több vektorréteg különböző számú entitással (sorral az attribútumtáblában)
  a geometriatípusuk egyezzen meg!
eredmény: annyi entitás (sor), amennyi az előzőek összege
  mindegy, hogy egymással átlapolnak-e
összes mezőről eldönthetjük, hogy kell-e (Field Map paraméter)
  az ugyanolyan nevű mezőket összevonja
  új mezőket is képezhetünk (meglévő mezőkből számolva)
  a számolást/összevonást részletesen szabályozhatjuk
– HALADÓKNAK –

## Slide 12: Geometriák egymás mellé fűzése
DEMO
  fűzzük egymás mellé a városokat, a rajzolt poligonokat (téglalap és kör), valamint a kiválasztott folyó 4 km-es pufferét
  nézzük meg az attribútumtáblát (mezők tartalma, sorok száma)

## Slide 13: Geometriák összeolvasztása mezőtartalom alapján
Data Management Tools > Generalization > Dissolve
(szomszédos) geometriákat összeolvasztja
amennyiben egy vagy több kiválasztott mezőben az értékeik megegyeznek
Create multipart features: ne csak a szomszédos geometriákat olvassza össze
  ha bepipáljuk (alapértelmezett), akkor a térben különálló, de mezőértékeikben megegyező geometriákat egy többelemű entitássá olvasztja össze
Unsplit lines: a mezőértékeikben megegyező vonalakat csak akkor olvasztja össze, ha végpontjaikkal kapcsolódnak egymáshoz

## Slide 14: Geometriák összeolvasztása mezőtartalom alapján
kevesebb elemet kapunk, mint ami eredetileg volt
geometria nagyon változik  mezők alapértelmezetten elvesznek
  vagy megmenthetünk mezőket, ha a Statistic Field(s) paramétert megadjuk
  mezőnként meghatározzuk az aggregáló statisztikai módszert
  pl. összeg, átlag, darabszám, min/max, szórás, első/utolsó

## Slide 15: Geometriák összeolvasztása mezőtartalom alapján
DEMO
  a városok és a téglalap uniójának szomszédos geometriáit olvasszuk össze a Name mező alapján
  ugyanezt végezzük el az id1 mező alapján úgy, hogy a területeket összegezzük

## Slide 16: 1. feladat
olvaszd a településeket (varosok réteg) a településtípus (type mező) alapján
  a területeket összegezd
  az id1 azonosítókból pedig a legkisebb értéket örökítsd tovább
  engedélyezd, hogy a nem szomszédos települések is összeolvadjanak
keresőkifejezéssel válogasd le az eredményből a "village" típusú települések többrészes poligonját
  fűzd e mellé a korábban rajzolt kört (egyesítsd a két entitást)
az így előálló poligonokban hozz létre véletlen pontokat
  mindegyikben annyit, amennyi az összegzett területmező értéke
  de a pontok ne kerülhessenek 100 méternél közelebb egymáshoz
miért nem készültek a körhöz véletlen pontok?
  és miért esnek mégis pontok a kör területére?

## Slide 17: 1. feladat – megoldás
a kör esetén a SUM_area mező értéke 0  nem készül hozzá pont
a kör területére esnek falvak is, amikbe viszont készültek véletlen pontok
1
2
3
4

## Slide 18: Tábla kiegészítése geometriai jellemzőkkel
Data Management Tools > Features > Add Geometry Attributes
különböző geometriai jellemzők közül választhatunk
egyet vagy többet
geometriatípustól függően változnak a lehetőségek
  koordináták – pont esetén
  hossz (length) – vonallánc esetén
  terület (area) – poligon esetén
  kerület (perimeter length) – poligon esetén
  centroid (geometriai középpont) koordinátái
  befoglaló téglalap (extent) koordinátái
  és néhány egyéb, ritkábban használt geometriai jellemző

## Slide 19: Tábla kiegészítése geometriai jellemzőkkel
minden kiválasztott tulajdonsághoz
  egy vagy több mező képződik
  a súgóban megtalálható néven
  pl. POLY_AREA, LENGTH, PERIMETER, CENTROID_X
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/add-geometry-attributes.htm

## Slide 20: Tábla kiegészítése geometriai jellemzőkkel
ha a bemeneti réteg nem vetületi rendszerben van (pl. EOV-ban), vagy legalábbis nem tud róla az ArcMap
  akkor bizonyos tulajdonságokat nem választhatunk
  pl. AREA helyett csak AREA_GEODESIC érhető el
  bár ez sehol sincsen dokumentálva…

## Slide 21: Tábla kiegészítése geometriai jellemzőkkel
ha a bemeneti réteg nem vetületi rendszerben van (pl. EOV-ban), vagy legalábbis nem tud róla az ArcMap
  akkor bizonyos tulajdonságokat nem választhatunk
  pl. AREA helyett csak AREA_GEODESIC érhető el
  bár ez sehol sincsen dokumentálva…
  én is csak a ChatGPT-től tudtam meg…

## Slide 22: Tábla kiegészítése geometriai jellemzőkkel
DEMO
  közigazgatási határok poligonjaihoz
  terület (km2)
  kerület (m)
  középponti koordináták
  attribútumtábla

## Slide 23: Térbeli és nem térbeli adattáblák
térbeli adattábla
  minden rekordhoz tartozik geometria
  ami térképen ábrázolható
  egység: "feature"
  ObjectID (geometria azonosítója) és Shape (geometriatípus) mezők
nem térbeli adattábla
  nincsen Shape mező
  ObjectID/OID lehet
mindkettő tartalmazhat szám/szöveg/dátum típusú mezőket

## Slide 24: Térbeli és nem térbeli adattáblák
nem térbeli adattáblák forrása
  tabulátorral vagy vesszővel tagolt szövegfájlok (.csv, .txt)
  INFO-táblázatok
  Excel-táblázatok (.xls, .xlsx)
  dBASE-adatbázisok (.dbf)
a dBASE-adatbázis a legszélesebb körben használt
  megnyitható Microsoft Access-szel vagy Excellel
  a Shape-fájlhoz tartozó adatok is dBASE-adatbázisban találhatóak
  ezért a .shp mellett mindig találunk egy .dbf-et

## Slide 25: Táblázat-adatbázis átalakítás
Conversion Tools > Excel >
  Excel to Table: Excel-táblázatból (.xls, .xlsx) adatbázisfájlt (.dbf) készít
  Table to Excel: térbeli vagy nem térbeli adattáblából (rétegből, .shp-ból, .dbf-ből) .xls-t készít
előbbit mindjárt kipróbáljuk
utóbbit lásd a 2. feladatban

## Slide 26: Táblázat-adatbázis átalakítás
az adatbázis nem tartalmaz geometriát
  nem jelenik meg a térképen (hol jelenne meg?!)
  nem jelenik meg a rétegkezelőben a "List By Drawing Order" listázási mód esetén
a rétegkezelő automatikusan átáll a "List By Source" listázási módra
  ez mappánként csoportosítja a beolvasott fájlokat
DEMO: felszinboritas_kategoriak.xlsx  .dbf

## Slide 27: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 28: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 29: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 30: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 31: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 32: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
két tábla összekapcsolása
  az egyik tábla jellemzően térbeli (de nem kötelező)
  a másik nem térbeli tábla
  de tartalmaz valamilyen fontos információt (mezőket), ami hiányzik a térbeli táblából
kell egy összekapcsoló mező (kulcsmező)
  típusa fontos! (számot számmal, szöveget szöveggel)
  a neve eltérhet
eredményként valamilyen módon a fontos információ hozzákapcsolódik a térbeli táblához
  például bővül az attribútumtábla új mezőkkel

## Slide 33: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
Join (csatolás, összekapcsolás)
  az egyik (akár térbeli) adattábla (jellemzően) minden rekordjának van egy megfelelője a másik (nem térbeli) adattáblában
  1:1 vagy N:1 kapcsolat
  attribútumtáblát kiegészíti
Relate (reláció, laza összekapcsolás)
  az egyik (akár térbeli) adattábla minden rekordjának van egy vagy több megfelelője a másik (nem térbeli) adattáblában
  1:N vagy M:N kapcsolat
  attribútumtábla változatlan marad
  az egyik adattábla valamely rekordjának kiválasztása esetén kiválasztja a adattábla megfelelő rekordját/rekordjait

## Slide 34: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
Join (csatolás, összekapcsolás)
  az egyik (akár térbeli) adattábla (jellemzően) minden rekordjának van egy megfelelője a másik (nem térbeli) adattáblában
  1:1 vagy N:1 kapcsolat
  attribútumtáblát kiegészíti
Relate (reláció, laza összekapcsolás)
  az egyik (akár térbeli) adattábla minden rekordjának van egy vagy több megfelelője a másik (nem térbeli) adattáblában
  1:N vagy M:N kapcsolat
  attribútumtábla változatlan marad
  az egyik adattábla valamely rekordjának kiválasztása esetén kiválasztja a adattábla megfelelő rekordját/rekordjait
– N E M P R Ó B Á L J U K K I –

## Slide 35: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
Join vs Relate
1:1
N:1
1:N

## Slide 36: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
Join vs Relate
Határozd meg a lakosság százalékos arányát nemek szerint!

## Slide 37: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
Join vs Relate
Határozd meg a tulajdonosok értesítési címeit ingatlanonként!

## Slide 38: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
DEMO
  felszínborítási réteghez kapcsoljuk hozzá a kategóriák magyarázatát
  attribútumtáblák (mit jelent a kód?, mi legyen a kulcsmező?, hány soruk van?)
  próbáljuk kulcsnak a szöveges mezőt (code_06)
  majd a számmezőt (code_szam)
  kulcsmező indexálása: engedélyezzük (mindegy…)
DEMO 2
  próbáljuk a felszinboritas_kategoriak.xlsx-t tallózással kiválasztani az összekapcsoláskor
  válasszuk ki a megfelelő munkalapot

## Slide 39: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
mire jó?
  attribútumtábla kiegészítése további mezőkkel
  színezés
a kapcsolat ideiglenes
  véglegesítés: Data > Export Data…
  vagy használjuk a Join Field eszközt

## Slide 40: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
DEMO
  attribútumtábla
  színezés a szinek.lyr alapján

## Slide 41: Tábla-összekapcsolás megszüntetése
jobb klikk > Joins and Relates > Remove Join(s)
egyet vagy az összeset megszüntethetjük
színezés visszaáll az alapértelmezettre
DEMO

## Slide 42: Táblák összekapcsolása mezőtartalom alapján
eszköztárból is elérhető
Data Management > Joins >
  Add Join: ideiglenesen összekapcsol
  Remove Join: ideiglenes kapcsolatot megszüntet
  Join Field: véglegesen hozzákapcsolja az "Input Table"-höz a "Join Table" kiválasztott mezőit
– HALADÓKNAK –

## Slide 43: Táblák összekapcsolása geometriai kapcsolat alapján
"spatial join"
1:1 és 1:N kapcsolat
célréteghez (target layer) fűzi a hozzákapcsolandó réteg (join layer) mezőit
Analysis Tools > Overlay > Spatial Join
– HALADÓKNAK –

## Slide 44: 2. feladat
kapcsold hozzá a közigazgatási poligonokhoz (kozighatarok réteg) az oktatasi_adatok.dbf adatbázis tartalmát
  kulcsként a település nevét használd
színezd az óvodások száma alapján
  színezési sablonként a szinek_ovodasok.lyr fájlt használd
add hozzá új oszlopként a poligonok kerületét kilométerben kifejezve
készíts az oktatasi_adatok.dbf-fájlból Excel-táblázatot

## Slide 45: 2. feladat – megoldás
kozighatar rétegre: Join, telepules/telepulesn
Properties > Symbology > Import
Add Geometry Attributes, PERIMETER LENGTH, Length Unit: KILOMETERS
Table To Excel
1
5
4
3
2

## Slide 46: 3. feladat
válogasd le azt a néhány folyót, amelynek az FID-ja 5-nél kisebb
ments el a kiválasztott elemeket új shapefájlként
add hozzá a középpontok koordinátáit
mentsd el Excel-táblaként
alakítsd át ezt .dbf-fájllá
kapcsold hozzá az összes folyót tartalmazó térbeli adattáblához az előbb létrehozott dBASE-adatbázist az FID/FID_ mező alapján

## Slide 47: 3. feladat – megoldás
Select By Attributes, "FID" < 5
Export Data, Selected features
Add Geometry Atributes, CENTROID
Table To Excel
Excel to Table
folyok rétegre: Join, FID/FID_
1
6
5
4
3
2

## Slide 48: További fontos eszközök
Data Management > General > Sort
  az elemeket sorba rendezi az attribútumtábla egy vagy több kiválasztott mezője alapján
  növekvő vagy csökkenő
Data Management > General > Append
  ugyanaz, mint a Merge, csak egy meglévő adatsorhoz fűzi az új entitásokat
  megkövetelhetjük, a mezőnevek/-típusok egyezését
Analysis > Statistics > Summary Statistics
  a kiválasztott mezőket a kiválasztott statisztikai függvénnyel aggregálja

## Slide 49: További fontos eszközök – geometriai átalakítások
Data Management > Features > Points To Line
Data Management > Features > Feature To Line
Data Management > Features > Feature To Polygon
Data Management > Features > Feature Vertices To Points
továbbá lásd: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/an-overview-of-the-features-toolset.htm

## Slide 50: További fontos eszközök – darabolások
Data Management > Features > Split Line At Point
  pontnál (vagy közelében) darabolja a vonalat
Data Management > Features > Split Line At Vertices
  töréspontnál darabolja a vonalat (szakaszokra)
Analysis > Extract > Split
  különálló fájlokba darabol poligonok (zónák) alapján

## Slide 51: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?