## Slide 1: Georeferálás
GIS-rendszerek és -alkalmazások 1.
2022.09.28.
Bede-Fazekas Ákos

## Slide 2: Képfájlok és raszterfájlok
képfájlok két fő típusa
  rasztergrafikus képfájlok (jpg, gif, bmp, png, tif)
  vektorgrafikus képfájlok (svg, eps, ai, cdr)
előnyök, hátrányok
térbeli adatoknál is ez a két fő koncepció
  raszterek
  vektorok
rasztergrafikus képfájlok  térinformatikai raszterek
  ugyanaz a logika
  csak kell ismerni a koordináta-rendszert és a koordinátákat
  néhány formátum (pl. tif) képes térbeli információt is tárolni

## Slide 3: Képfájlok és raszterfájlok
felbontás
  képfájlok esetén képpont/inch (dpi) mértékegységgel szokták megadni
  1 inch ~ 2,54 cm
  jellemzően min. 300 dpi-s felbontásban érdemes szkennelni
  térinformatikai raszterek esetén a cella hossza a vetület mértékegységében
kis számolás…
  beszkennelünk egy M=1:10000-res EOV-s térképet 300 dpi felbontással
  1 pixel a képfájlban hány méternek feleltethető meg a terepen?

## Slide 4: Képfájlok és raszterfájlok
felbontás
  képfájlok esetén képpont/inch (dpi) mértékegységgel szokták megadni
  1 inch ~ 2,54 cm
  jellemzően min. 300 dpi-s felbontásban érdemes szkennelni
  térinformatikai raszterek esetén a cella hossza a vetület mértékegységében
kis számolás…
  beszkennelünk egy M=1:10000-res EOV-s térképet 300 dpi felbontással
  1 pixel a képfájlban hány méternek feleltethető meg a terepen?
  1 pixel = 1 inch / 300 = 2,54 cm / 300 = 0,00847 cm = 0,0000847 m a térképlapon
  ez M = 1:10000 méretarány esetén a valóságban 0,0000847 × 10000 m = 0,847 m
  evvel még fogunk találkozni ma…

## Slide 5: Képfájlok és raszterfájlok
képfájlok is beolvashatóak térinformatikai szoftverekbe
  de nem ismert a koordináta-rendszerük
  erre az ArcMap figyelmeztet is
ezért a térbeli helyük értelmetlen
  a bal fölső sarkot rakja az origóba
  1 pixel = 1 térbeli egység
  a projekt vetületét az elsőként beolvasott fájl alapján találja ki
  a koordinátáknak köze sincs az EOV-hoz (pl. negatív értékek)
DEMO
  húzzunk be a bp-eov65-144.jpg-t
  zoomoljunk bele a pixelek léptékére
  figyeljük meg a koordináták változását

## Slide 6: Képfájlok és raszterfájlok
színezés is eltér
  térinformatikában a rasztergrafikus képfájlok jellemzően műholdképek
  nem elsődleges cél a színhelyes megjelenítés ( képkezelő szoftverek)
  alapértelmezett esetben igyekszik növelni a kontrasztot

## Slide 7: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 8: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 9: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 10: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 11: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 12: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 13: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 14: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 15: Képfájlok és raszterfájlok
széthúzási módszerek
  Minimum-Maximum: mint az egycsatornás esetben
  Standard Deviations: szórás alapján vágja le a széleket
  Histogram Equalize: minden világossági kategóriába ugyanannyi pixelt rak
  Custom: teljesen testreszabhatjuk
  és még néhány további
DEMO
  nyissuk meg képkezelő szoftverben
  vessük össze a színét
  használjunk egyszíncsatornás megjelenítést
  használjunk többszíncsatornás meggjelenítést (cseréljük fel a csatornákat)
  szüntessük meg a széthúzást

## Slide 16: Georeferálás célja
rasztergrafikus képfájból raszteres térinformatikai állomány képzése
  vagyis az egyes pixelekhez a színen túl koordinátát rendelni
  és (opcionálisan) az egész fájlhoz koordináta-rendszert rendelni
néha nem igazi raszteres térinformatikai állományt képezünk
  csak kiegészítjük a rasztergrafikus képfájlt egy segédfájllal (world file)
  ami tartalmazza a koordináták kiszámolásának paramétereit
world file
  nagyon kicsi szövegfájl
  a kiterjesztés w-re vagy wx-re végződik (esetleg .aux.xml)
  csak kiegészítő információ (mint a .prj a shapefile-oknál)
  kitörölhető, attól még a képfájl megnyílik (csak nem jó helyen)

## Slide 17: Georeferálás típusai
három fő megközelítés létezik
  koordináták megadása kézzel
  illesztés vektorhoz (pl. szelvényhálóhoz)
  illesztés vetülethelyes raszterhez ("kép a képhez")
mindegyik esetben legalább 3, de inkább 4 képpont helyét (koordinátáját) rögzíteni kell
  ≥4 pontnál már tud hibát számolni
  "kép a képhez" esetben törekedjünk minél több pontot rögzíteni
alaptérkép-szolgáltatáshoz (pl. WMS, WMTS) nem szokás illeszteni
  általában Web Mercator vetületben (epsg: 3857) vannak
  ez Magyarországon nagyon torz
  mindig olyan vetülethez illesszünk, amiben a képfájl ábrázolva van!
  túlságosan generalizálnak

## Slide 18: Előkészítés
Georeferencing és Snapping eszköztárak bekapcsolása
  Customize > Toolbars
Georeferencing > Auto Adjust
  érdemes bekapcsolva tartani
  új illesztőpont esetén rögtön mozgatja/torzítja a képet
  ez csak a megjelenítésről szól, a folyamat mindenképp a véglegesítéssel (~mentés) zárul
Georeferencing > Options…
  beállítási lehetőségek
  az illesztési pontok és az őket összekötő vonal színe/mérete/formája

## Slide 19: Előkészítés
Snapping
  automatikus hozzátapadás (~mágnes) vektorréteg pontjaihoz, vonalaihoz stb.
  nagyon hasznos néha (pl. georeferálás vektorhoz)
  máskor zavaró: ki-be kell kapcsolgatni vagy szóközt nyomva tartani (ideiglenes kikapcsolás)
  megadható, hogy mihez tapadjon
  CAD-szoftverekben sokkal profibb lehetőségek
DEMO
  kapcsoljuk be a két eszköztárat
  állítsuk át az illesztőpontok színét
  kapcsoljuk ki a vonalhoz tapadást

## Slide 20: Lépések
georeferálás lépései
  betöltjük a képfájlt
  kiválasztjuk a képfájlt az eszköztár legördülőjében
  (opcionálisan) nagyjából megfelelő helyre mozgatjuk a képet
  3 vagy több illesztőpont helyét megadjuk
  (opcionálisan) javítunk/törlünk pontatlanul megadott illesztőpontokat
  véglegesítjük a georeferálást
  (opcionálisan) levágjuk a fölösleges részeket (pl. térképszelvény margóját)

## Slide 21: Georeferálás 1. – koordináták megadása kézzel
illesztőpont megadása
  Add Control Points gomb a Georeferencing eszköztárban
  belenagyítás a kép ismert koordinátájú helyére
  bal klikk (zöld szálkereszt megjelenik)
  jobb klikk > Input X and Y…
  koordináták megadása, OK (kép elmozdul/eltűnik, ha az Auto Adjust be van pipálva)
  ha a kép kiment a látómezőből, oda ugrunk (jobb klikk a rétegnévre a tartalomjegyzékben > Zoom To Layer
ekkor megjelenik egy piros szálkereszt is (kitakarja a zöldet)
  és az illesztőpont sorszáma
ezt még legalább háromszor megismételjük (sarkok, belső részek)

## Slide 22: Georeferálás 1. – koordináták megadása kézzel
DEMO
  georeferáljuk a bp-eov65-144.jpg képfájlt
  három sarokponti EOV-koordináta alapján
  figyeljük meg, hogy a 3. pontot már egészen jól kitalálja

## Slide 23: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 24: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 25: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 26: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 27: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 28: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 29: Illesztőpontok táblázata
illesztőpontok táblázata
  Georeferencing eszköztár > View Link Table
minden illesztőponthoz feltünteti
  a sorszámát
  a képi koordinátákat (pixelek)
  a vetületi koordinátákat
  az x- és y-irányú eltérést (reziduális, residual)
  a teljes eltérést (háromszög átfogója)
teljes hiba
  root mean square error (RMSE)
  az eltérésnégyzetösszeg gyöke

## Slide 30: Illesztőpontok táblázata
teljes hiba (és a reziduálisok) többféle módon számítható(ak)
  alapértelmezetten csak a forward módszert számítja (ez a leghasznosabb)
  de a Georeferencing > Options…-ben bekapcsolható a másik kettő is
forward
  a hibát a vetület mértékegységében számolja (méterben általában)
inverse
  visszafelé számolja a hibát
  a mértékegység a pixel
forward-inverse
  ez valami homályos dolog, a leírás érthetetlen, a felhasználói kérések ellenére sem ad az ESRI képletet hozzá  ne használjuk

## Slide 31: Illesztőpontok táblázata
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 32: Illesztőpontok táblázata
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 33: Illesztőpontok táblázata
az eltérések a vetület mértékegységében (jellemzően méter) értendőek
  lényegileg hibaként, illesztési bizonytalanságként foghatóak fel
pont (sor) kijelölése
  törölhetünk
  odaugorhatunk

## Slide 34: Illesztőpontok táblázata
DEMO
  nézzük meg az illesztőpontok táblázatát
  a 4. sarokpont koordinátáját is adjuk meg
  figyeljük meg, hogy innentől nem illeszkedik tökéletesen a zöld és a piros szálkereszt
  újra nézzük meg az illesztőpontok táblázatát
  értékeljük a hiba nagyságát
  jelöljük ki az egyik pontot
  ugorjunk oda, töröljük, majd újra vigyük fel

## Slide 35: Transzformációs módszerek
az eltérést az illesztett kép és a tényleges koordináták között számolja
  az illesztéshez többféle transzformációs módszer közül választhatunk
ezek elérhetőek az illesztőpontok táblázatából vagy a Georeferencing > Transformations alól
az illesztőpontok száma meghatározza, hogy melyik módszerek aktívak

## Slide 36: Transzformációs módszerek
Zero order polynomial (only shift)
  egy illesztőpont elég hozzá
  csak mozgat (nem forgat, nem növel)
  nulladfokú egyenletet használ (csak konstans)
  akkor hasznos, ha már eleve kb. georeferált a kép, csak egy kis elcsúszás van benne
Similarity Polynomial
  elsőfokú egyenletet használ
  igyekszik megőrizni a képfájl alakját
  ezért általában nagyobb reziduálisokat kapunk, mint a többi polinomiális módszer esetén
  3 illesztőpont elégséges hozzá

## Slide 37: Transzformációs módszerek
1st order polynomial (affine)
  elsőfokú egyenletet használ (3 illesztőpont elégséges hozzá)
  affin transzformációt végez (mozgat, forgat, növel, nyír)
  legtöbbször ezt használjuk (amennyiben feltételezzük, hogy a kép vetülethelyesen ábrázolja a valóságot)
  régi térképeknél (pl. katonai felmérés) nem elég
2nd Order Polynomial
  másodfokú egyenletet használ (6 illesztőpont szükséges hozzá)
3rd Order Polynomial
  harmadfokú egyenletet használ (10 illesztőpont szükséges hozzá)
  ez már nagyon torzít

## Slide 38: Transzformációs módszerek
Adjust
  triangulated irregular network (TIN) típusú interpolációt használ
  jól illeszkedik helyileg és általában is
  3 illesztőpont elégséges hozzá
Projective Transformation
  az egyeneseket úgy torzítja, hogy nem maradnak párhuzamosak
  ferde és szkennelt képekhez javasolják
  az illesztőpontokat eltérés nélkül illeszti (ezért a reziduálisok nem informatívak)
  4 illesztőpont szükséges hozzá

## Slide 39: Transzformációs módszerek
Spline
  legösszetettebb transzformáció
  10 illesztőpont szükséges hozzá
  gumilepedő-technika (rubbersheeting)
  az illesztőpontokat eltérés nélkül illeszti (ezért a reziduálisok nem informatívak)
  közöttük viszont igencsak torz lehet
affin vs. spline 

## Slide 40: Transzformációs módszerek
magasfokú egyenletek (spline, harmadfokú) használata
  szkennelt, vetülethelyes kép esetén ágyúval verébre
  régi, torz térképeknél lehet indokolt

## Slide 41: Transzformációs módszerek
DEMO
  próbáljuk ki az elérhető transzformációs módszereket
  figyeljük meg a reziduálisokat
  adjunk hozzá még illesztőpontokat, és az aktívvá váló új módszereket is teszteljük

## Slide 42: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 43: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 44: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 45: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 46: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 47: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 48: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 49: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 50: Véglegesítés
két lehetőség
  Update Georeferencing: world fájlt készít
  Rectify…: georeferált térinformatikai raszterfájlt készít
raszterfájl mentésekor megadható
  cellaméret
  ismeretlen/hiányzó érték kódolása
  újramintavételezési módszer
  mentés helye
  fájlnév és fájlformátum (jellemzően geoTiff)
  tömörítési módszer és tömörítés mértéke

## Slide 51: Véglegesítés
optimális felbontás
  1 pixel hány méter legyen a terepen?
  jellemzően kerek értéket adunk meg
  a reziduálisok nagyságrendjében
  az érték legyen nagyobb az ArcMap által javasoltnál
  ha kisebb értéket adunk meg, akkor csak interpolál (valódi információtartalom nem növekszik)
újramintavételezés
  új cellaértéket kell számolni
  ez interpolációval történik
  három lehetőség: legközelebbi szomszéd, bilineáris interpoláció, köbös interpoláció

## Slide 52: Véglegesítés
legközelebbi szomszéd
  leggyorsabb módszer
  legközelebbi pixel értékét átmásolja (igazából nem is interpolál)
  általában elégséges
  kategorikus adatok esetén csak ezt szabad használni
  de folytonos jellegű adatoknál is használható
bilineáris és köbös interpoláció
  a közeli cellák értékét figyelembe véve súlyozott átlagot számolnak (színcsatornánként)
  simítanak/elkennek
  csak folytonos adatoknál használható

## Slide 53: Véglegesítés
tömörítés
  a raszterfájlok iszonyatosan nagyok tudnak lenni
  érdemes tömöríteni őket
  veszteséges  veszteségmentes módszerek
DEMO
  mentsük geoTiffként, 1 méteres felbontással
  legközelebbi szomszéd módszerével újramintavételezzünkVéglegesítés
  veszteségmentes (LZW) tömörítést használjunk
  készítsünk world fájlt is, nézzünk bele
  töröljük a réteget, olvassuk be a képfájlt
  töröljük a world fájlt, újra olvassuk be a képfájlt

## Slide 54: Véglegesítés
world fájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 55: Véglegesítés
world fájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 56: Véglegesítés
world fájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 57: Véglegesítés
world fájlok szerkezete
  x- és y-irányú szorzószám
  forgatás paraméterei (jellemzően közel-0 értékek)
  bal fölső képpont koordinátái (eltolás)
szorzószám: már ismerős nekünk
eltolás: a szegély miatt más érték, mint amit megadtunk…

## Slide 58: Georeferálás 2. – illesztés vektorhoz
logikája ugyanaz, mint a koordinátás georeferálásnak
  csak nem beírjuk a koordinátát
  hanem egy vektor megfelelő pontjához illesztünk
  jobb klikk > Input X and Y… helyett bal klikk a megfelelő helyre
  tapadás (snappelés) hasznos lesz

## Slide 59: Georeferálás 2. – illesztés vektorhoz
DEMO
  töltsük be az EOV-szelvényhálózatot (eov10.shp)
  adjuk meg a projekt vetületét (Data Frame Properties > Coordinate System > HD 1972 Egyseges Orszagos Vetuleti
  kitöltőszínt szedjük ki
  húzzuk be a 47-344.gif képfájlt

## Slide 60: Piramiskészítés
a piramiskészítés a gyors, zoomfüggő megjelenítést teszik lehetővé
  nagyméretű raszterfájlok esetén praktikus
  különböző zoomszintekhez előre készít újramintavételezett (durvább felbontású) rasztert
  így zoomolgatáskor nem szükséges az összes pixelt beolvasnia (idő, RAM)
  úgyse tudja a monitor megjeleníteni…
  meg fölösleges is, a struktúrát gyengébb felbontásban is látjuk
  ~interlaced gif, progressive jpg

## Slide 61: Előzetes illesztés
néha érdemes előzetesen/nagyjából illeszteni a képet
  hogy utána könnyebben lehessen az illesztőpontokat megadni
két lehetőség
  odazoomolunk, ahova kerülnie kéne a képnek, majd Georeferencing > Fit To Display
  vagy a forgatás/mozgatás/nagyítás eszközökkel a körülbelüli helyére illesztjük
további lehetőség: tükrözés és 90°-os forgatás
  Georeferencing > Flip or Rotate

## Slide 62: Előzetes illesztés
DEMO
  nyissuk meg a szelvényhálózat attribútumtábláját
  rakjuk növekvő sorrendbe a szelvényszám szerint
  válasszuk ki a 47-344-es poligont
  nagyítsunk rá
  kb. illesszük hozzá a képet
  forgassuk el 90°-kal, tükrözzük és mozgassuk a megfelelő helyre

## Slide 63: Georeferálás 2. – illesztés vektorhoz
DEMO
  georeferáljuk a képet a megfelelő sarokpontokhoz
  próbáljuk ki a szóköz lenyomását a tapadás ideiglenes megszüntetéséhez
  mentsük geoTiffként, majd adjuk a tartalomjegyzékhez a kész rasztert

## Slide 64: Körbevágás
a georeferált kép szélét gyakran le akarjuk vágni
  a már kijelölt poligonnal
két lehetőség van
  Windows > Image Analysis > kiválasztani a képet > Clip: ez ideiglenes réteget készít, amit véglegesíteni (menteni) kell (jobb klikk > Data > Export Data…)
  Clip eszközzel (Data Management Tools > Raster > Raster Processing > Clip)
utóbbi több beállítási lehetőséget ad
  pl. a szélső pixelek pontos illesztéséhez, ill. újramintavételezéshez
  részletek: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/clip.htm

## Slide 65: Körbevágás
DEMO
  vágjuk körbe mindkét módon
  a Clip eszközt a Search panelben keressük ki
  nézzük meg, hol található az ideiglenes fájl (jobb klikk > Properties… > Source)
  ne felejtsük el az ideiglenes fájlt menteni

## Slide 66: Georeferálás 3. – illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?

## Slide 67: Georeferálás 3. – illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?
  amik időben és térben ~állandóak
  könnyen beazonosíthatóak, jól elkülönülnek a környezetüktől

## Slide 68: Georeferálás 3. – illesztés vetülethelyes raszterhez
ugyanaz a logikája, mint a vektorhoz illesztésnek
  csak nem vektor pontjaihoz/töréspontjaihoz illesztünk (tapadással)
  hanem vizuálisan kiválasztjuk a referenciaraszter megfelelő pontját
  és oda illesztünk (ugyanúgy bal klikkel, csak nincs mihez tapadni)
mik a jó illesztőpontok?
  amik időben és térben ~állandóak
  könnyen beazonosíthatóak, jól elkülönülnek a környezetüktől
  pl. templom, kőkereszt, (vas-)útkereszteződés, híd, kilátó/torony, hegycsúcs

## Slide 69: Georeferálás 3. – illesztés vetülethelyes raszterhez
DEMO
  töltsük be referenciaként a t065.tif rasztert
  töltsük be a 32-50Cas.jpg képfájlt
  georeferáljuk a referenciaraszterhez
  ügyeljünk rá, hogy a legördülőben a megfelelő réteg legyen kiválasztva
  igyekezzünk a szélső területeken is találni illesztőpontokat

## Slide 70: Gyakorlás
1) georeferáld koordináták alapján a 47-334.gif-et
2) georeferáld az EOV-szelvényhálózathoz a 47-334.gif-et
  és vágd le a margóját
3) georeferáld a t065.tif raszterhez a bp-eov65-144.jpg-t
4) számold ki, hogy milyen felbontásban (dpi) szükséges beszkennelni egy M=1:5000-res méretarányú térképet, hogy 1 pixel a terepen 1 méternek legyen megfeleltethető
  megoldás: 127 dpi

## Slide 71: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?