## Slide 1: Térbeli vonatkoztatási rendszerek. Georeferálás 1
Geoinformatika és adatintegráció
2025.09.16.
Bede-Fazekas Ákos
Notes: 20250916: 33. dia bal alsó képe cserélendő, ahol az új (ékezet nélküli) raszternév szerepel
20250916: 44. dia: megoldás kerüljön rá egy másik diára

## Slide 2: Térbeli vonatkoztatási rendszerek

## Slide 3: Koordináták és koordináta-rendszer
a térinformatikai adatoknak vannak
  koordinátái és
  (opcionálisan) koordináta-rendszere
2 (vagy több) koordinátával bír minden
  pont
  vonaltöréspont
  poligonsarokpont
  rasztercella (nincs eltárolva, de kiszámolható)
koordináta-rendszer
  az, amelyben a koordináták értelmezhetőek

## Slide 4: Koordináták és koordináta-rendszer
a koordináta-rendszereknek több típusa létezik
eltérő kifejezések, némiképp eltérő tartalommal
  coordinate reference system (CRS) – koordináta-rendszer
  spatial reference system (SRS) – térbeli vonatkoztatási rendszer
  projection, projected reference system – (térképi) vetület
én pongyolán lehet, hogy vetületnek fogom mondani azt is, ami valójában nem az (pl. WGS-84)
  előre is elnézést

## Slide 5: Vetítés síkra
a Föld felszínén lévő pont helyének egyértelmű meghatározása több, egymásra épülő, közelítő lépésből áll:
  felszín  geoidmodell (gravitáció)
  geoid  ellipszoid (dátum)
  dátum  sík (térképi vetület)
ha van dátum, akkor már
  ábrázolható
  a dátum használható koordináta-rendszerként
földrajzi koordináta-rendszer (geographic CRS) vs. vetület (projected CRS)

## Slide 6: Vetítés síkra
dátum (ellipszoid) vs. dátum (naptári)
  semmi közük egymáshoz
  csak ugyanabból a latin szóból (datum = adott) erednek
  adott (referencia-) pont/felület vs. adott nap
– KIS ETIMOLÓGIA –

## Slide 7: Vetítés síkra
vetítés
  alapfelület (dátum)  képfelület (térkép)
  képfelület típusa: sík, kúp, henger
  valós vs. képzetes vetület (nem szerkeszthető, de matematikai úton előállítható)

## Slide 8: Vetítés síkra
tengely: normál (poláris), transzverzális (egyenlítői), ferde
képfelület és ellipszoid geometriai kapcsolata: érintő, metsző, lebegő
Pristyák (2016)

## Slide 9: Torzulás
a vetítés óhatatlanul torzít
  ezért nincs tökéletes vetület
  némelyik a távolságokat méri kisebb torzulással, van, amiben a szögek pontosabbak
  feladatfüggő, hogy mire van szükségünk (pl. navigáció vs. teleknyilvántartás)
vetületek csoportosítása a torzítások szerint
  távolságtartó (távolságok arányát megtartó)
  területtartó (területek arányát megtartó)
  szögtartó/iránytartó
  általános torzítású

## Slide 10: Torzulás
Tissot-féle indikatrix
  vetítési torzulások szemléltetésére
  globális léptékben
  valóságban kör alakú területek

## Slide 11: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
rengeteg koordináta-rendszer létezik
  a feladattól, léptéktől és vizsgálati területtől függ, hogy mit érdemes választani
globális/regionális/lokális (nemzeti vetületek)
a név helyett/mellett érdemes ismerni az EPSG-számukat
  4 vagy 5 jegyű egyedi azonosító
  EPSG: European Petroleum Survey Group
  spatialreference.org/ref/epsg/

## Slide 12: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
WGS-84
  World Geodetic System
  EPSG: 4326
  a koordináta-rendszerként leggyakrabban alkalmazott dátum
  GPS-eszközök ezt használják  .gpx mindig WGS-84-ben
  a .kml/.kmz is mindig WGS-84-ben
  hosszúság/longitude (K) és szélesség/latitude (É)
  Budapest: 19,0°, 47,5°

## Slide 13: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
Pseudo-Mercator / Web Mercator
  EPSG: 3857
  globális
  mértékegysége: méter
  szögtartó
  a sarkok felé nagyon torzítja a területet
  Budapest: 2 121 000, 6 023 000

## Slide 14: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
Robinson
  mutatós világtérképekhez (ábrázolás)
  National Geographic, atlaszok, falitérképek
  általános torzítású
Equal Earth
  új (2018)
  területtartó
lásd még
  Winkel Tripel
  Mollweide
  Kavrajszkij VII.

## Slide 15: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
UTM
  Universal Transverse Mercator
  vetületcsalád, külön-külön regionálisan használhatóak, de a család lefedi a Földet
  északi vs. déli félgömb, kelet-nyugati irányban 6°os beosztás
  Magyarországon használható: 33N (EPSG: 32633) és 34N (EPSG: 32634)

## Slide 16: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
LAEA Europe
  Lambert Azimuthal Equal Area
  EPSG: 3035
  Európában gyakran alkalmazott vetület
  területtartó
  mértékegysége: méter
  milliós koordináta-értékek (Budapest: 5 001 000, 2 750 000)

## Slide 17: Fontosabb térbeli vonatkoztatási rendszerek
EOV
  Egységes Országos Vetület, Hungarian Datum 1972 (HD72)
  EPSG: 23700
  szögtartó
  ferdetengelyű, süllyesztett hengervetület
  Y-koordináta a kelet-nyugati, X-koordináta az észak-déli
  ezért mindig figyeljünk a tengelyek elnevezésére, ha nem térbeli adattáblából hozzuk létre koordináta-oszlopok alapján
  Y-koordináta mindig >400e, X-koordináta mindig <400e (Magyarországon)
  mértékegysége: méter
  Budapest: 650 000, 238 000

## Slide 18: Térbeli vonatkoztatási rendszerek kezelése ArcMapben

## Slide 19: Projekt térbeli vonatkoztatási rendszere
rétegkezelőben (TOC): Layers > jobb klikk > Properties… > Coordinate System
DEMO
  nyissuk meg az ArcMap-et
  mi a projekt vetülete és a koordináták mértékegysége?
  húzzuk be a helyek.shp fájlt
  mi a projekt vetülete és a koordináták mértékegysége?
  figyeljük meg a koordináta-értékeket

## Slide 20: Projekt térbeli vonatkoztatási rendszere
az első koordináta-rendszerrel bíró réteg határozza meg
később megváltoztathatjuk
  projekt koordináta-rendszere ≠ rétegek koordináta-rendszere
DEMO
  húzzuk be a belterulet.shp-t
  állítsuk át a projekt vetületét Web Mercatorra (3857)
  a figyelmeztetést okézzuk le
  minden kicsit odébbugrott, alakok változtak
  állítsuk vissza EOV-ra (23700)

## Slide 21: Réteg térbeli vonatkoztatási rendszere
jobb klikk a rétegre > Properties… > Source > Data Source
DEMO
  nézzük meg a belterületi poligonok vetületét
  töltsük be a vasut.shp-t
  figyelmeztetést fogadjuk el
  mi a vetülete?
  jó helyen jelenik meg?
on-the-fly átvetítés

## Slide 22: Réteg térbeli vonatkoztatási rendszere
nem kell feltétlenül betöltenünk a projektbe a fájlt ahhoz, hogy megtudjuk a vetületét
  ArcCatalogban: jobb klikk > Properties… > XY Coordinate System / Spatial Reference
  vektoroknál és rasztereknél kicsit eltér
DEMO
  nézzük mega helyek.shp vetületét ArcCatalogban
  nézzük meg a domborzatmodell.tif vetületét ArcCatalogban

## Slide 23: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
a rétegek vetületi információja hiányozhat
  ESRI shapefile formátum esetén: hiányzik a .prj-fájl
ilyenkor is betölthető a fájl
  kapunk egy figyelmeztetést
  de azért megjeleníti

## Slide 24: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
a rétegek vetületi információja hiányozhat
  ESRI shapefile formátum esetén: hiányzik a .prj-fájl
ilyenkor is betölthető a fájl
  kapunk egy figyelmeztetést
  de azért megjeleníti
– DE HOL?! –

## Slide 25: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
DEMO
  töltsük be a folyok_hianyzo_vetulet.shp-t
  jó helyen jelenik meg?
  miért?

## Slide 26: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
DEMO
  töltsük be a folyok_hianyzo_vetulet.shp-t
  jó helyen jelenik meg?
  miért?
válasz:
  mert éppen az a projekt koordináta-rendszere (EOV), amiben a réteg koordinátái vannak

## Slide 27: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
rétegre ugrás/nagyítás: jobb klikk > Zoom To Layer
DEMO
  állítsuk a projekt vetületét LAEA Europe-ra (3035)
  hová tűnt a folyós réteg?; keressük meg!

## Slide 28: Hiányzó térbeli vonatkoztatási rendszer
rétegre ugrás/nagyítás: jobb klikk > Zoom To Layer
DEMO
  állítsuk a projekt vetületét LAEA Europe-ra (3035)
  hová tűnt a folyós réteg?; keressük meg!
válasz:
  ott van, ahol a koordinátái szerint a LAEA Europe vetületben lennie kéne (értelmetlen helyen)

## Slide 29: Hiányzó vetületi információ megadása
hiányzó (vagy hibás) vetület két helyen adható meg
  ArcCatalogban: a már bemutatott helyen
  ArcToolboxban: Data Management > Projections and Transformations > Define Projection eszköz
DEMO
  Define Projectionnel állítsuk át a folyók vetületét EOV-ba
  nagyítsunk rá
  ellenőrzésképpen adjunk a projekthez alaptérképet (Add Data (sárga plusz) > Add Basemap…)
  majd töröljük az alaptérképet (nagyon lassú a megjelenítésük)

## Slide 30: Hiányzó vetületi információ megadása
ha hibás/hiányzik a térbeli vonatkoztatási rendszer, meg kell tudnunk azt
  megkérdezzük az adat tulajdonosát
  vagy a koordináták alapján megsejtjük
  ebben segít: stevage.github.io/WhatTheProj/ ►

## Slide 31: Hiányzó vetületi információ megadása
DEMO
  mi Dorog körül-belüli szélességi és hosszúsági koordinátája?
megoldás:
  állítsuk át a projekt térbeli vonatkoztatási rendszerét WGS-84-be (4326)
  ha a koordináták továbbra is méterben jelennek meg, akkor még a General fülön is módosítsuk a mértékegységet (Units > Display > Decimal Degress)
  jobb alsó sarokban olvassuk le a kurzor koordinátáját
DEMO
  állítsuk vissza EOV-ba/méterbe projekt vetületét és megjelenített mértékegységét

## Slide 32: 1. feladat
töltsd be a hiányzó vetületű CORINE-t (felszinboritas_hianyzo_vetulet.asc)
  amely Dorog és Esztergom környékét ábrázolja
hol jelenik meg a raszter?
  adj hozzá alaptérképet
találd ki a vetületét ennek az oldalnak a segítségével:
  stevage.github.io/WhatTheProj/
add meg a hiányzó vetületet a Define Projection eszközzel
  használd az EPSG-számot a keresőben

## Slide 33: 1. feladat – megoldás
hol jelenik meg a raszter?
  valahol az orosz–mongol határ közelében…
találd ki a vetületét
  X/Y: 4975148, 2768916  Lon/Lat: 18.7, 47.66
  LAEA Europe (EPSG: 3035)
  ez ArcMapben ETRS_1989_LAEA néven található meg

## Slide 34: Vetületi transzformáció

## Slide 35: Hiányzó vetületi információ megadása vs. vetületi transzformáció
a Define Projection eszköz vektorokra és raszterekre egyaránt működik
a vetületet csak akkor módosítsuk, ha
  hiányzik (unknown), pl. mert a vetületet leíró segédfájlt nem kaptuk meg
  nem passzol a koordinátákhoz (hibás), és a koordináták alapján tudjuk, hogy mi a helyes vetület

## Slide 36: Hiányzó vetületi információ megadása vs. vetületi transzformáció
a Define Projection eszköz vektorokra és raszterekre egyaránt működik
a vetületet csak akkor módosítsuk, ha
  hiányzik (unknown), pl. mert a vetületet leíró segédfájlt nem kaptuk meg
  nem passzol a koordinátákhoz (hibás), és a koordináták alapján tudjuk, hogy mi a helyes vetület
minden más esetben
  vagyis ha a vetületi információ és a koordináták passzolnak
  csupán csak más vetületbe szeretnénk helyezni a raszterünket
  és evvel párhuzamosan az összes koordinátát átszámoltatni
  akkor átvetítést (vetületi transzformációt) kell alkalmaznunk

## Slide 37: Vetületi transzformáció
nagyon másképp működik a vektorok és raszterek esetén
  ezért kell két külön eszközt használnunk
  Data Management > Projections and Transformations > Raster > Project Raster
  Data Management > Projections and Transformations > Project
első ránézésre a vektorok transzformációja tűnik bonyolultnak
  hiszen az összes vertex koordinátáját ki kell számolni
  raszterek esetén meg ugye elég a négy sarokponti koordinátáét

## Slide 38: Vetületi transzformáció
nagyon másképp működik a vektorok és raszterek esetén
  ezért kell két külön eszközt használnunk
  Data Management > Projections and Transformations > Raster > Project Raster
  Data Management > Projections and Transformations > Project
első ránézésre a vektorok transzformációja tűnik bonyolultnak
  hiszen az összes vertex koordinátáját ki kell számolni
  raszterek esetén meg ugye elég a négy sarokponti koordinátáét
– EZ IGAZ, DE… –

## Slide 39: Raszterek vetületi transzformációja
ez igaz, de…
  mivel az új térbeli vonatkoztatási rendszerben más lesz a cellák kiosztása (hogy teljesülhessen a szabályos, négyzetrácsos elrendezésük)
  ezért a cellaközéppontok máshová fognak esni
  vagyis a cellák új értéket kell, hogy felvegyenek

## Slide 40: Raszterek vetületi transzformációja
ezért ki kell számolnunk a cellaértékeket az új helyekre
  "újramintavételezés"
  4 módszer közül választhatunk (később)
ez sokkal lassabb, mint a vektorvertexek koordinátáinak kiszámolása
  a raszter esetén tehát nem a koordináták számítása tart sokáig
  hanem a cellaértékeké
  míg vektorok esetén nem kell új értéket számítani
raszterek esetén a vetületi transzformáció adatvesztéssel jár!

## Slide 41: Raszterek vetületi transzformációja
ezért ki kell számolnunk a cellaértékeket az új helyekre
  "újramintavételezés"
  4 módszer közül választhatunk (később)
ez sokkal lassabb, mint a vektorvertexek koordinátáinak kiszámolása
  a raszter esetén tehát nem a koordináták számítása tart sokáig
  hanem a cellaértékeké
  míg vektorok esetén nem kell új értéket számítani
raszterek esetén a vetületi transzformáció adatvesztéssel jár!
  ezért ha a projektünkben van egy raszter és több vektor, akkor a vektorokat vetítjük át a raszterhez

## Slide 42: Vetületi transzformáció
DEMO
  vetítsük át a vasútvonalakat Web Mercatorba (3857)
  adjuk hozzá a Web Mercatort a kedvenc vetületekhez

## Slide 43: Vetületi transzformáció
DEMO
  vetítsük át a domborzatmodell.tif fájlt (nem kell behúzni a projektbe) LAEA Europe (3035) vetületbe
  újramintavételezés gyanánt használjunk bilineáris interpolációt

## Slide 44: 2. feladat
vetítsd át a helyek réteget LAEA Europe (3035) vetületbe
add hozzá a kedvencekhez ezt a vetületet

## Slide 45: Képfájlok és raszterfájlok

## Slide 46: Képfájlok és raszterfájlok
képfájlok két fő típusa
  rasztergrafikus képfájlok (jpg, gif, bmp, png, tif)
  vektorgrafikus képfájlok (svg, eps, ai, cdr)
előnyök, hátrányok
térbeli adatoknál is ez a két fő koncepció
  raszterek
  vektorok
rasztergrafikus képfájlok  térinformatikai raszterek
  ugyanaz a logika
  csak kell ismerni a koordináta-rendszert és a koordinátákat
  néhány formátum (pl. tif) képes térbeli információt is tárolni

## Slide 47: Képfájlok és raszterfájlok
felbontás
  képfájlok esetén képpont/inch (dpi) mértékegységgel szokták megadni
  1 inch ~ 2,54 cm
  jellemzően min. 300 dpi-s felbontásban érdemes szkennelni
  térinformatikai raszterek esetén a cella hossza a vetület mértékegységében

## Slide 48: Képfájlok és raszterfájlok
kis számolás…
  beszkennelünk egy M=1:10000-res EOV-s térképet 300 dpi felbontással
  1 pixel a képfájlban hány méternek feleltethető meg a terepen?

## Slide 49: Képfájlok és raszterfájlok
kis számolás…
  beszkennelünk egy M=1:10000-res EOV-s térképet 300 dpi felbontással
  1 pixel a képfájlban hány méternek feleltethető meg a terepen?
  1 pixel = 1 / 300 inch = 2,54 / 300 cm = 0,00847 cm = 0,0000847 m a térképlapon
  ez M = 1:10000 méretarány esetén a valóságban 0,0000847 × 10000 m = 0,847 m
  evvel még fogunk találkozni ma…

## Slide 50: Képfájlok és raszterfájlok
képfájlok is beolvashatóak térinformatikai szoftverekbe
  de nem ismert a koordináta-rendszerük
  erre az ArcMap figyelmeztet is
ezért a térbeli helyük értelmetlen
  a bal fölső sarkot rakja az origóba
  1 pixel = 1 térbeli egység
  a projekt vetületét az elsőként beolvasott fájl alapján találja ki
  a koordinátáknak köze sincs az EOV-hoz (pl. negatív értékek)
DEMO
  nyissunk egy új (üres) projektet, húzzuk bele a 65-144.jpg-t
  zoomoljunk bele a pixelek léptékére
  figyeljük meg a koordináták változását

## Slide 51: Képfájlok és raszterfájlok
színezés is eltér
  térinformatikában a rasztergrafikus képfájlok jellemzően műholdképek
  nem elsődleges cél a színhelyes megjelenítés ( képkezelő szoftverek)
  alapértelmezett esetben igyekszik növelni a kontrasztot

## Slide 52: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 53: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 54: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 55: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 56: Képfájlok és raszterfájlok
színezés
  jobb klikk a rétegre > Properties… > Symbology
  két fő lehetőség
Streched
  egy színcsatorna alapján
  ami alapértelmezetten az első, vagyis a piros
  a legkisebb és legnagyobb érték között folytonos színskálát használ
  szürke vagy bármi más
RGB Composite
  három (vagy négy) színcsatorna alapján színez
  r: red, g: green, b: blue

## Slide 57: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 58: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 59: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)

## Slide 60: Képfájlok és raszterfájlok
RGB Composite
  negyedik (opcionális) színcsatorna: alpha (átlátszatlanság)
  kiválaszthatjuk, hogy melyik színcsatorna tartalmazza az egyes színeket
  ez hamisszínes képek esetén lehet hasznos
további beállítási lehetőségek
  rengeteg mindent beállíthatunk
  az egyetlen fontos a színtelítettségi skála széthúzásának típusa (Stretch type)
  alapértelmezetten Percent Clip (levágja a szélső percentiliseket)
  ami nekünk kell: None (= ne torzítsa a színeket)
– PÁR HÉT MÚLVA RÉSZLETESEBBEN –

## Slide 61: Képfájlok és raszterfájlok
DEMO
  nyissuk meg képkezelő szoftverben
  vessük össze a színét
  szüntessük meg a széthúzást

## Slide 62: Georeferálás célja és típusai

## Slide 63: Georeferálás célja
rasztergrafikus képfájból raszteres térinformatikai állomány képzése
  vagyis az egyes cellákhoz a színen/cellaértéken túl koordinátát rendelni
  és (opcionálisan) az egész fájlhoz térbeli vonatkoztatási rendszert rendelni
néha nem igazi raszteres térinformatikai állományt képezünk
  csak kiegészítjük a rasztergrafikus képfájlt egy segédfájllal (worldfájllal)
  ami tartalmazza a koordináták kiszámolásának paramétereit
worldfájl (world file)
  nagyon kicsi szövegfájl
  a kiterjesztés w-re vagy wx-re végződik (esetleg .aux.xml)
  csak kiegészítő információ (mint a .prj a shapefile-oknál)
  kitörölhető, attól még a képfájl megnyílik (csak nem jó helyen)

## Slide 64: Georeferálás típusai
három fő megközelítés létezik
  koordináták megadása kézzel
  illesztés vektorhoz (pl. szelvényhálóhoz)
  illesztés vetülethelyes raszterhez ("kép a képhez")
mindegyik esetben legalább 3, de inkább 4 képpont helyét (koordinátáját) rögzíteni kell
  ≥4 pontnál már tud hibát számolni
  "kép a képhez" esetben törekedjünk minél több pontot rögzíteni
alaptérkép-szolgáltatáshoz (pl. WMS, WMTS) nem szokás illeszteni
  általában Web Mercator vetületben (3857) vannak
  ez Magyarországon nagyon torz
  mindig olyan vetülethez illesszünk, amiben a képfájl ábrázolva van!
  túlságosan generalizálnak

## Slide 65: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?