## Slide 1: Raszterműveletek, raszter-vektor konverzió 3
Térinformatika az energiatervezésben
2026.02.24.
Bede-Fazekas Ákos

## Slide 2: Tartalom
raszteres adatmodell, megjelenítés
cellakiosztás
  újramintavételezés, vágás
rasztereszközök
újraosztályozás
raszter–vektor konverzió
  vektor  raszter átalakítás
  raszter  vektor átalakítás
  értékkiemelés raszterből
vetület megadása, vetületi transzformáció
raszterek közötti műveletek
– M Ú L T Ó R Á N –
– K É T H E T E –

## Slide 3: Vetület megadása, vetületi transzformáció

## Slide 4: Hiányzó vetület megadása
hiányzó (vagy hibás) vetület két helyen adható meg
  ArcCatalogban: jobb klikk > Properties… > Spatial Reference > Edit
  Data Management > Projections and Transformations > Define Projection eszköz
  alternatív megoldás: Copy Raster + Environments > Output Coordinate System
DEMO
  töltsük be a legifoto.tif-et
  tulajdonságoknál ellenőrizzük a vetületet
  példa kedvéért állítsuk Web Mercatorra a vetületét, ugorjunk rá
  adjunk hozzá alaptérképet  Afrika partjainál lesz
  Define Projectionnel állítsuk át EOV-ba

## Slide 5: 1. feladat
nagyíts a hiányzó vetületű CORINE felszínborítási raszterre
  amely Dorog (18,7°, 47,66°) környékét ábrázolja
hol jelenik meg a raszter?
  adj hozzá alaptérképet
találd ki a vetületét ennek az oldalnak a segítségével:
  stevage.github.io/WhatTheProj/
add meg a hiányzó vetületet a Define Projection eszközzel
  használd az EPSG-számot a keresőben

## Slide 6: 1. feladat – megoldás
hol jelenik meg a raszter?
  valahol az orosz–mongol határ közelében…
találd ki a vetületét
  X/Y: 4975148, 2768916  Lon/Lat: 18.7, 47.66
  LAEA Europe (EPSG: 3035)
  ez ArcMapben ETRS_1989_LAEA néven található meg

## Slide 7: Hiányzó vetület megadása
a Define Projection eszköz vektorokra és raszterekre egyaránt működik
a vetületet csak akkor módosítsuk, ha
  hiányzik (unknown), pl. mert a vetületet leíró segédfájlt nem kaptuk meg
  nem passzol a koordinátákhoz (hibás), és a koordináták alapján tudjuk, hogy mi a helyes vetület

## Slide 8: Hiányzó vetület megadása
a Define Projection eszköz vektorokra és raszterekre egyaránt működik
a vetületet csak akkor módosítsuk, ha
  hiányzik (unknown), pl. mert a vetületet leíró segédfájlt nem kaptuk meg
  nem passzol a koordinátákhoz (hibás), és a koordináták alapján tudjuk, hogy mi a helyes vetület
minden más esetben
  vagyis ha a vetületi információ és a koordináták passzolnak
  csupán csak más vetületbe szeretnénk helyezni a raszterünket
  és evvel párhuzamosan az összes koordinátát átszámoltatni
  akkor átvetítést (vetületi transzformációt) kell alkalmaznunk

## Slide 9: Vetületi transzformáció
Data Management > Projections and Transformations > Raster > Project Raster
  vigyázz, a Data Management > Projections and Transformations > Project eszköz vektorokhoz készült, rasztert nem fogad bemenetként!
nagyon másképp működik a vektorok és raszterek esetén
  ezért kell két külön eszközt használnunk
első ránézésre a vektorok transzformációja tűnik bonyolultnak
  hiszen az összes vertex koordinátáját ki kell számolni
  raszterek esetén meg ugye elég a négy sarokponti koordinátáét

## Slide 10: Vetületi transzformáció
Data Management > Projections and Transformations > Raster > Project Raster
  vigyázz, a Data Management > Projections and Transformations > Project eszköz vektorokhoz készült, rasztert nem fogad bemenetként!
nagyon másképp működik a vektorok és raszterek esetén
  ezért kell két külön eszközt használnunk
első ránézésre a vektorok transzformációja tűnik bonyolultnak
  hiszen az összes vertex koordinátáját ki kell számolni
  raszterek esetén meg ugye elég a négy sarokponti koordinátáét
ez igaz, de…

## Slide 11: Vetületi transzformáció
ez igaz, de…
  mivel az új koordináta-rendszerben más lesz a cellák kiosztása (hogy teljesülhessen a szabályos, négyzetrácsos elrendezésük)
  ezért a cellaközéppontok máshová fognak esni
  vagyis a cellák új értéket kell, hogy felvegyenek

## Slide 12: Vetületi transzformáció
ezért ki kell számolnunk a cellaértékeket az új helyekre
  "újramintavételezés"
  a már megismert 4 módszer közül választhatunk
ez sokkal lassabb, mint a vektorvertexek koordinátáinak kiszámolása
  a raszter esetén tehát nem a koordináták számítása tart sokáig
  hanem a cellaértékeké
  míg vektorok esetén nem kell új értéket számítani
raszterek esetén a vetületi transzformáció adatvesztéssel jár!

## Slide 13: Vetületi transzformáció
ezért ki kell számolnunk a cellaértékeket az új helyekre
  "újramintavételezés"
  a már megismert 4 módszer közül választhatunk
ez sokkal lassabb, mint a vektorvertexek koordinátáinak kiszámolása
  a raszter esetén tehát nem a koordináták számítása tart sokáig
  hanem a cellaértékeké
  míg vektorok esetén nem kell új értéket számítani
raszterek esetén a vetületi transzformáció adatvesztéssel jár!
  ezért ha a projektünkben van egy raszter és több vektor, akkor a vektorokat vetítjük át a raszterhez

## Slide 14: Vetületi transzformáció
DEMO
  nepsuruseg.tif átvetítése EOV-ba
  bilineáris interpolációt alkalmazva

## Slide 15: Raszterek közötti műveletek

## Slide 16: Raszterek közötti műveletek
"map algebra" vagy "raster algebra"
  egy, kettő vagy több raszter között műveleteket végzünk
  a műveletek lehetnek matematikaiak vagy logikaiak
  cellánként történik a műveletvégzés
  ezért fontos az azonos cellakiosztás
raszter helyett konstans számérték (skalár) is részt vehet a műveletekben
  ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy van egy konstans raszterünk
  amely minden cellájában e skalárt tartalmazza

## Slide 17: Raszterek közötti műveletek
kétféle lehetőség:
  különálló eszközökkel, lépésenként, a köztes raszterek később törölhetőek
  egy lépésben, összetett kifejezéssel, a Raster Calculator eszköz segítségével
+1 lehetőség: Python
különálló eszközök:
  matematikai: Spatial Analyst > Math > *
  logikai: Spatial Analyst > Math > Logical > *
  elágazás: Spatial Analyst > Conditional > Con
Raster Calculator eszköz:
  Spatial Analyst > Map Algebra > Raster Calculator

## Slide 18: Raszterek közötti műveletek – lépésenként
a különálló eszközök eléggé egy kaptafára mennek
  az egyváltozós függvényeknek (pl. Boolean Not, Is Null, Abs, Negate, Log10, Square Root) egy bemeneti és egy kimeneti paramétere van
  a kétváltozós függvényeknek (pl. Boolean And, Equal To, Greater Than, Minus, Divide, Mod, Power) két bemeneti és egy kimeneti paramétere van
egymás utáni lépésekkel összetett műveleteket is végezhetünk

## Slide 19: Raszterek közötti műveletek – lépésenként
DEMO
  cellánkénti műveletekkel emeljük meg a sopron30.tif magasságértékeit 30 m-rel
  majd osszuk el 2-vel
  vegyük ennek a négyzetgyökét
  és nézzük meg, hogy nagyobb-e a lejtőszázaléknál

## Slide 20: Elágazás
elágazás
  feltétele egy raszter (ismert és nem 0 cellákat veszi igaznak)
  vagy a raszterérték felhasználásával képzett SQL-kifejezés
  melyben egyrétegű raszter esetén tipikusan a VALUE szót használjuk a cellaérték leírására
azon cellákba, amelyekre teljesül a feltétel
  vagy konstans értéket írunk
  vagy egy (másik) raszterből vesszük az értékeket (cellánként)
opcionálisan megadhatunk egy konstans értéket vagy egy (harmadik) rasztert
  a feltételt nem teljesítő cellák értékének képzéséhez
  ha ez kihagyjuk, e cellák ismeretlenek lesznek
maszkolásra is használható

## Slide 21: Elágazás
DEMO
  a keleti lejtőkön örökítsük tovább a magasságot
  egyéb kitettségű helyeken legyen ismeretlen a cellaérték
DEMO
  ahol legalább egy pontot számoltunk le az aggregált domborzatmodell celláiban (pontok_raszterkent_0.tif)
  ott legyen a cellaérték (magasság) fixen 800
  ahova viszont egy pont sem esett
  ott használjuk az aggregált magasságértékeket (sopron_aggregalt.tif)

## Slide 22: Elágazás
DEMO
  a keleti lejtőkön örökítsük tovább a magasságot
  egyéb kitettségű helyeken legyen ismeretlen a cellaérték
DEMO
  ahol legalább egy pontot számoltunk le az aggregált domborzatmodell celláiban (pontok_raszterkent_0.tif)
  ott legyen a cellaérték (magasság) fixen 800
  ahova viszont egy pont sem esett
  ott használjuk az aggregált magasságértékeket (sopron_aggregalt.tif)
– ÉS HA "TÖBB MINT EGY" LENNE? –

## Slide 23: 2. feladat
készíts egy rasztert
  ami olyan, mint a kitettségraszter
  csak az óramutató járásával ellentétesen számolja a fokokat
számold át a fokokat szögpercekbe
és nézd meg, hogy mely cellákban kisebb vagy egyenlő e szögpercek 10-es alapú logaritmusa a lejtőszázaléknál

## Slide 24: 2. feladat – megoldás
Minus
  360; kitettseg.tif
Times
  előző eredménye; 60
Log10
  előző eredménye
Less Than Equal
  előző eredménye; lejtoszazalek.tif

## Slide 25: Raszterek közötti műveletek – összetett kifejezéssel
mindezeket elvégezhetjük egy lépésben is a Raster Calculatorban
DEMO
  előző feladatok megoldása
  SquareRoot(("sopron30.tif" + 30) / 2) > "lejtoszazalek.tif"
  Log10((360 - "kitettseg.tif") * 60) <="lejtoszazalek.tif"
  Con(("kitettseg.tif" > 45) & ("kitettseg.tif" < 135),"sopron30.tif")
  Con("pontok_raszterkent_0.tif",800,"sopron_aggregalt.tif")

## Slide 26: 3. (gyakorló) feladat
töltsd be a cserhat.tif domborzatmodellt
köbös újramintavételezéssel készíts 100 m-es felbontású rasztert belőle (A)
készít másolatot az A raszterről, a másolatban
  töltsd ki a mélyedéseket (B)
készíts egy –10 és +20 között, véletlen, valós számértékekkel kitöltött rasztert
  ugyanilyen cellakiosztásban (C)
képezd a B és C raszterek összegét (D)
számold ki az A és D raszterek közötti eltérés abszolútértékét azon cellákba, ahol a véletlen raszter (C) +10-nél nagyobb értéket tartalmaz
  a többi cella kapjon konstans 0 értéket (E)
az utolsó két lépést (D, E) számold ki raszterkalkulátorral is

## Slide 27: 3. (gyakorló) feladat – megoldás
Resample
  A.tif
  100, 100
  cubic
Fill
  B.tif
Create Random Raster (Data Management)
  elérési út, C.tif
  uniform, -10, 20
  same as B.tif
  100
1
2
3

## Slide 28: 3. (gyakorló) feladat – megoldás
Plus
  B.tif, C.tif
  D.tif
Minus
  A.tif, D.tif
  elteres.tif
Abs
  elteres.tif
  abszolutertek.tif
4
5
6

## Slide 29: 3. (gyakorló) feladat – megoldás
Greater Than
  C.tif, 10
  nagyobb_10nel.tif
Con
  nagyobb_10nel.tif
  abszolutertek.tif
  0
  E.tif
Raster Calculator
  Con("C.tif" > 10, Abs("A.tif" - "D.tif"), 0)
  E.tif
7
8
5–6–7–8

## Slide 30: Köszönöm a figyelmet!
kérdések?